Вопрос:

Предприятие имеет отдельные площадки, на которых эксплуатируются опасные производственные объекты - "Склад ГСМ".

На площадке "Склада ГСМ", расположенного на производственной площадке в городе "Н", вместимостью 640 тонн, хранится дизельное топливо в качестве резервного топлива котельной, обеспечивающей город теплом. Котельная на основании договора аренды передана в эксплуатационную компанию, которая зарегистрировала ОПО "Система теплоснабжения" в государственном реестр опасных производственных объектов.

На площадке второго "Склада ГСМ", расположенного на производственной площадке в городе "Р", вместимостью 250 тонн, хранится дизельное топливо для заправки маневровых тепловозов нашего предприятия.

В целях определения класса опасности указанных опасных производственных объектов прошу разъяснить, являются опасные вещества на этих объектах как "горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах"?

Ответ:

В соответствии с "Требованиями к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов", утвержденными приказом №168 от 07.04.2011г. Ростехнадзора опасный производственный объект "склад ГСМ" идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта.

В соответствии с пунктом 1 и таблицей №2 Приложения №2 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" опасные вещества (горючие жидкости) склада ГСМ относятся к "Горючим жидкостям, находящимся на товарно-сырьевых складах и базах".