## Slide 1: О необходимости внесения изменений в нормативные акты, предусматривающие декларирование/сертификацию технологических трубопроводов

## Slide 2: Определение технологического трубопровода – «сооружения»
  К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования и представляют собой конструкцию (сооружение), состоящую из труб, деталей и элементов трубопровода, включая трубопроводную арматуру, отводы, переходы, тройники, фланцы и элементы крепления, защиты и компенсации трубопровода (опоры, подвески, компенсаторы, болты, шайбы, прокладки), плотно и прочно соединенные между собой (п.42)
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №533
  Конструкции (сооружения), состоящие из труб, деталей и элементов трубопровода, включая трубопроводную арматуру, отводы, переходы, тройники, фланцы и элементы крепления, защиты и компенсации трубопровода (опоры, подвески, компенсаторы, болты, шайбы, прокладки), герметично и прочно соединенные между собой (далее - технологические трубопроводы), предназначенные для перемещения нефти, нефтепродуктов, отработанных нефтепродуктов и обеспечивающие в пределах опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов выполнение технологических операций и эксплуатацию оборудования ....(п133.).
«Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529
  Трубопровод: сооружение из труб, деталей трубопровода, арматуры, плотно и прочно соединенных между собой, предназначенное для транспортирования газообразных и жидких продуктов (п. 3.32).
  К трубопроводам технологическим относятся трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования, а также межзаводские трубопроводы, находящиеся на балансе предприятия (п. 1.1).
ГОСТ 32569-2013. Межгосударственный стандарт. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

## Slide 3: Общие требования к оценке выпускаемой продукции на соответствие техническим регламентам
ФЗ «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002
Возможные формы обязательной оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов (Статья 7 п. 3, Статья 5.1)
- испытание
- регистрация
- подтверждение соответствия (сертификация/декларирование)
- приемка и ввод в эксплуатацию объекта строительства
- иная форма
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Подтверждение соответствия требованиям ТР построенных сооружений (технологических трубопроводов) путем сертификации или декларирования не предусмотрено
ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза.
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Предусмотрено подтверждение соответствия требованиям ТР изготовленных трубопроводов, на которые распространяются требования ТР ТС 032/2013, путем сертификации или декларирования
Перечень стандартов, применяемых для соблюдения ТР ТС 032/2013
ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.
ГОСТ 32388-2013. Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия"
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (действующее) и Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 (вступает в силу с 01.09.22)
Единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию
Трубопроводы не включены в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию
Статья 7 п.3
Статья 5.1

## Slide 4: Предлагаемый Ростехнадзором для технологических трубопроводов порядок оценки (подтверждения) их соответствия требованиям ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Сертификация:
(оборудование 3 и 4 категорий)
Комплект документов:
Обоснование безопасности;
Паспорт (руководство по эксплуатации);
Проектная документация;
Расчеты на прочность и пропускную способность;
Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе;
Протоколы испытаний оборудования;
Сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний на материалы и комплектующие изделия;
Перечень стандартов, применяемых при изготовлении;
Документы о квалификации персонала изготовителя.
Декларирование:
оборудование 1 и 2 категорий;
оборудование любой категории, изготовление которого осуществляется по месту с применением неразъемных соединений (схема 5д).
Испытания, изучение представленных документов
Проектирование, изготовление и испытания в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013
Декларация о соответствии
Изготовитель
Орган по сертификации
Государственный контроль (надзор)
Испытания аккредитованной лабораторией
Сертификат соответствия
Увеличение срока ввода в эксплуатацию до полугода.
Дополнительные затраты по реализованным проектам составили:
установка изомеризации + 70 млн руб;
строительство КПНО
+ 280 млн руб.
Заявка на сертификацию, комплект документов
Заявка на декларирование, комплект документов

## Slide 5: Предусмотренный Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» порядок оценки (подтверждения) соответствия технологических трубопроводов установленным требованиям
Проектирование, строительство (изготовление) и испытания технологических трубопроводов в соответствии с требованиями 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 32569-2013, ГОСТ 32388-2013.
Выбор оборудования в проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми соответствующими техническими регламентами на продукцию (оборудование)
Государственный контроль (надзор)
Заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального закона
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации
Строительный контроль
Государственный строительный надзор
Заявление о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного сооружения проектной документации
Заявление о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного сооружения требованиям 384-ФЗ
Испытания, приемка и ввод объекта в эксплуатацию
Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации
Обязательная оценка соответствия сооружений, а также связанных с сооружениями процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки и утилизации
Добровольная оценка соответствия сооружений, а также связанных с сооружениями процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки и утилизации
Авторский надзор
Обследование сооружений

## Slide 6: Результаты экспертизы, проведенной ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации» в отношении технологических трубопроводов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Определение Арбитражного суда Нижегородской области о назначении экспертизы по заявлению ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» о признании незаконным и отмене предписания Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 25.08.2021 № Р-311-529/П/21 (в состав которого включены требования к сертификации технологических трубопроводов)
Строительно-техническое исследование
Выводы экспертов
Вопрос к экспертам: Относятся ли технологические трубопроводы в составе объекта капитального строительства «Комплекс изомеризации «ПЕНЕКС», указанные в предписании Ростехнадзора от 25.08.2021 № Р-311-529/П/21 к оборудованию или сооружениям?
Товароведческое исследование
В соответствии с областью применения Технического регламента Таможенного Cоюза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) технологические трубопроводы не относятся к оборудованию в связи с тем, что являются результатом строительства и не могут быть выпущены в обращение (поставлены или ввезены с целью распространения на территории Таможенного Союза)
Технологические трубопроводы, исходя из способа создания, состава, крепления и способов соединения элементов, а так же других признаков, не предназначены для перемещения и эксплуатации на других объектах (не имеют признаков самостоятельного использования) являются составными частями сооружения «Комплекс изомеризации «ПЕНЕКС», не могут быть отнесены к оборудованию

## Slide 7: Предложения по внесению изменений в нормативные акты
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза.
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТР ТС 032/2013
ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.
ГОСТ 32388-2013. Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия"
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.
ГОСТ 32388-2013. Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия"
Ссылки на требования ТР ТС 032/2013 в ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (вступивших в силу с 01.09.2022)
  Оптимизация и синхронизация требований нормативных актов к технологическим трубопроводам.
  Сокращение сроков ввода в эксплуатацию вновь построенных технологических трубопроводов.
  Исключение финансовых затрат, связанных с сертификацией/декларированием технологических трубопроводов.
Ожидаемый результат
Подготовить разъяснение Ростехнадзора об отнесении технологических трубопроводов, входящих в состав сооружений, созданных в результате строительства, к местным распределительным трубопроводам, указанным в пп. «а» п. 3