ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУКОЙЛ»

УТВЕРЖДАЮ

Первый Вице-президент ОАО/ЛУКОЙЛ»

Р.У. Маганов 12.04.2001

#### ЕДИНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

И РАСЦЕНКИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «ЛУКОЙЛ»

СОГЛАСОВАНО Начальник Управления механоэнергетического и метрологического обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ»

А.В. Беззубов

Директор ГУП СПКТБ «Нефтегазмаш»

Т.Х.Галимов

Главный инженер

ГУП СПКТБ «Нефтегазмаш»

Ф.А. Гирфанов

Содержание

| 1 Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| 2 Расчет норм времени на выполнение работ и организационно-технические условия при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов | 5 |
| 3 Расчет стоимости работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов | 8 |
| 4 Комплекс работ, перечень применяемого оборудования и нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов | 13 |
| Нормативно-техническая документация, используемая при разработке Единых норм времени | 24 |
| Приложение А Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Неразрушающие методы контроля | 26 |
| Приложение Б Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Разрушающие методы контроля | 36 |
| Приложение В Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Камеральные работы | 40 |
| Приложение Г Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Экспертные работы | 45 |
| Приложение Д Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Специализированные проектные работы | 46 |
| Приложение Е Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Испытательные работы | 47 |
| Приложение Ж Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Вспомогательные работы | 48 |

| Приложение И Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Вибродиагностика | 49 |
| --- | --- |
| Приложение К Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Изыскательские и исследовательские работы | 52 |
| Приложение Л Нормы времени и себестоимость работ по обследованию, испытанию, наладке вентиляционных установок | 53 |
| Приложение М Нормы времени и себестоимость работ по обследованию, испытанию, наладке вентиляционных систем | 59 |
| Приложение Н Нормы времени и цены на учебно-аттестационные работы | 65 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Единые нормы времени и расценки    на техническое диагностирование    оборудования,    сооружений    и    трубопроводов производственных предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» (Единые нормы времени) предназначены для оптимизации затрат на техническое диагностирование оборудования, сооружений и трубопроводов, эксплуатирующихся па производственных предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ».

1.2   Единые нормы времени следует применять при определении договорной   стоимости   работ   по   техническому   диагностированию оборудования, сооружений и трубопроводов.

1.3 Единые нормы времени распространяются на сосуды, работающие под давлением, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, технологические печи, грузоподъемные машины и механизмы, оборудование устья скважин, буровые установки, насосные и компрессорные агрегаты, установки для освоения и ремонта скважин, трубопроводы, вентиляционные установки и системы, котлы.

2 РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ

2.1 Норму времени на выполнение работы при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов в наиболее распространенных условиях (Н), чел.-ч, определяют по формуле

Н = Топ (1+Кп.з.+Кот.)								(1)

где Топ. - оперативное время, чел.-ч;

Кп.з. - коэффициент, учитывающий время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места (принимается по фотохронометражным наблюдениям), Кп.з. = 0,07;

Кот. - коэффициент, учитывающий время на отдых и личные надобности в соответствии с методическими рекомендациями «Определение нормативов на отдых и личные надобности», Кот. = 0,1.

2.2 Норму времени на выполнение работы при диагностировании в особых условиях (Нос.ус.), чел.-ч, определяют по формуле

Нос.ус. = Н Кyc. Ктр.

где - Кyc. - поправочный коэффициент, учитывающий особые условия работы. Величины Кyc. приведены в таблице 1, приложениях А, Б, Л, М. При расчете нормы времени (себестоимости) работы могут быть применены один

или несколько Кyc.

Ктр. -   поправочный коэффициент, учитывающий транспортные затраты. Величины Ктp, приведены в таблице 2.

Таблица 1

| Условия выполнения работ | Величина поправочного коэффициента |
| --- | --- |
| 1 Выполнение работ с применением монтажного пояса | 1,25 |
| 2 Выполнение работ в закрытых сосудах, аппаратах, резервуарах | 2,00 |

Продолжение таблицы 1

| Условия выполнения работ | Величина поправочного коэффициента |
| --- | --- |
| 3 Выполнение работ на действующих производствах с вредными условиями труда 4 Выполнение работ в зимнее время на открытом воздухе. Температура* воздуха на рабочем месте отрицательная, °С : от 0 до минус 10 от минус 10 до минус 20 от минус 20 до минус 30 от минус 30 до минус 40 ниже минус 40 | 1,25 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 |
| 5 Выполнение работ в стесненном положении (на высоте, в углублениях) | 1,10 |
| 6 Техническое диагностирование оборудования, имеющего налет (повышенную коррозию, грязь) свыше 3 мм | 1,20 |
| 7 Выполнение работ в специальной одежде, с вентиляцией или применением химических реагентов, в шланговом противогазе | 1,30 |
| 8 Выполнение работ на грузоподъемных машинах с пролетом более 25 м, за каждые 5 м | 1,05 |
| 9 Выполнение работ на стреле башенного крана с решетчатой конструкцией | 1,10 |
| * При расчете нормы времени (себестоимости) работы принимается среднемесячная температура |

Таблица 2

| Удаленность объектов от центральных баз производственного обслуживания, км | Величина поправочного коэффициента |
| --- | --- |
| 0-50 | 1,10 |
| 50-100 | 1.15 |
| 100-150 | 1,20 |
| 150-200 и более | 1,40 |

2.3. При диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов предусмотрены следующие организационно-технические условия:

- работа выполняется специалистом соответствующей квалификации и опытом работы, имеющим удостоверение на проведение данных видов работ;

- получение и доставка к рабочему месту документации, оборудования, приспособлений и инструмента осуществляется самим специалистом.

2.4. При диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов должны соблюдаться требования техники безопасности в полном соответствии с требованиями правил и нормативных документов   по безопасности предприятия-владельца.

2.5. Для обеспечения безопасности труда при подготовке и проведении диагностирования, предприятие-владелец оборудования, сооружения  и трубопровода при необходимости обязано разработать в каждом конкретном случае указания (мероприятия, инструкции) по безопасности труда, с учетом конкретного объема работ, специфики оборудования, сооружения и трубопровода, рабочей зоны, а также определить порядок привлечения к участию в организации проведения диагностирования своих специалистов.

2.6. Запрещаются работы при диагностировании в грозу, снегопад, гололед, туман, сильный дождь, в темное время суток на открытом воздухе, а также проведение работ на высоте при ветре более 10 м/сек.

3 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ

3.1 Стоимость работы при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов. Ц, руб., определяют по формуле:

(3)

Ц = С Кус. Ктр. Кр.к. + П

где С - себестоимость работы при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов, определяемая в соответствии с приложениями А - М, руб.;

Кp.к. — поправочный коэффициент, зависящий от районного коэффициента к заработной плате. Величины Кp.к приведены в таблице 3.

П - плановая прибыль, руб.

Таблица 3

| Районный коэффициент к заработной плате | Величина поправочного коэффициента |
| --- | --- |
| 1,1 | 1,07 |
| 1,12 | 1,09 |
| 1,15 | 1,10 |
| 1,2 | 1.15 |
| 1,3 | 1,20 |
| 1,4 | 1,30 |
| 1,5 | 1,35 |
| 1,6 | 1,40 |
| 1,7 | 1,50 |
| 1,8 | 1,55 |
| 2,0 | 1,70 |

3.1.1 Себестоимость работы при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов включает:

- стоимость основных и вспомогательных материалов;

- основную (без учета районного коэффициента) и дополнительную заработную плату специалистов, проводящих диагностирование, в том числе выплаты  из  фонда материального стимулирования  (кроме  выплат осуществляемых из прибыли);

- отчисления из фонда заработной платы;

- стоимость топлива и энергии;

- накладные расходы (на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы и т.д.) без учета транспортных затрат

- прочие расходы.

При расчете стоимости основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии закладывают их обоснованную потребность на выполнение работы при   техническом диагностировании и действующие цены на приобретение.

Фонд заработной платы рассчитывают по нормативам времени, установленными в Единых нормах времени в зависимости от перечня планируемых для выполнения работ и часовой тарифной ставки специалистов по техническому диагностированию.

Долго накладных расходов устанавливают относительно затрат на соответствующий вид работ при диагностировании, без учета стоимости расходуемых материалов.

3.1.2 Величину плановой прибыли, получаемой при выполнении работ по техническому диагностированию, устанавливают по согласованию  с

Заказчиком.

3.2 Стоимость комплекса работ при техническом диагностировании оборудования, трубопроводов и сооружений определяют по формуле:

Ц = (( Сп • Qn • Кyc.) • Ктр. • Кp.к. + П,                                          (4)

где Сп - себестоимость соответствующей работы при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов из комплекса, определяемая в соответствии с приложениями А - М, руб.;

Qn - физический объем соответствующей работы из комплекса.

3.3 Стоимость одной и той же работы, проводимой при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов, на различных предприятиях может  значительно отличаться (в зависимости от уровня организации производства, специализации, использования и стоимости основных и вспомогательных материалов, принятого фонда оплаты труда, стоимости топлива и энергии и т.д.), поэтому установить единые расценки на работы для всех производственных предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» и привлекаемых для проведения диагностирования сторонних организаций невозможно.   Стоимость  работ  при  техническом  диагностировании оборудования, трубопроводов и сооружений определяется согласно договору между Заказчиком и Исполнителем работ.

Постоянными величинами при определении стоимости работ по техническому диагностированию оборудования, сооружений и трубопроводов являются нормы времени на выполнение конкретных видов работ, представленных в настоящих Единых нормах времени, которые служат основанием для установления договорной цены.

3.4    Структурные    подразделения,    проводящие    техническое диагностирование оборудования, сооружений и трубопроводов и входящие в состав производственного предприятия, могут разрабатывать и внедрять временную себестоимость конкретных видов работ, предусмотренных регламентом  на техническое  диагностирование  определенного  вида оборудования.   Себестоимость   конкретных   диагностических   работ пересматривается при изменении тарифных ставок, стоимости основных и вспомогательных материалов, методов диагностирования, применяемых технологий и т.д.

Себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов в условном структурном подразделении приведены в приложениях А - М.

3.5 Пример расчета стоимости комплекса работ при техническом освидетельствовании сосуда, работающего под давлением.

3.5.1 Исходные данные:

Горизонтальный сварной аппарат с эллиптическими днищами для хранения жидких сред (расчетное давление 1,6 МПа);

внутренний диаметр обечайки - 2000 мм;

длина обечайки - 5000 мм;

толщина стенки обечайки - 12 мм;

диаметр горловины люка - 500 мм;

диаметр патрубков - 100 мм;

количество поясов обечайки - п = 3 шт.;

количество патрубков - m = 6 шт.;

общая длина сварных швов L = 30 м;

площадь наружной поверхности сосуда F = 38 м2;

плановая прибыль (П) - 25 % от себестоимости работ;

районный коэффициент к заработной плате -1,15.

Техническое освидетельствование аппарата производится на расстоянии 120 км от центральной базы производственного обслуживания в летнее время.

Комплекс работ при техническом освидетельствовании сосудов, работающих под давлением, приведен в п.4.1.2.

3.5.2 Стоимость комплекса работ при техническом освидетельствовании аппарата определяется по формуле (4), которая в данном случае имеет вид:

Ц= (С1+С2+С3+С4+С5 +C6)Ктp. Кp.к. + П,

где С1 - себестоимость работ при анализе документации.

Себестоимость работ, проводящихся при анализе документации, определяется по таблице B.1.

В состав работ входит:

- ознакомление и анализ проектной документации, себестоимость

СВ11 = 1313,18руб.;

- ознакомление и анализ исполнительной документации, себестоимость СВ12  = 875,45 руб.;

- анализ нормативной документации и установление норм оценки технического состояния, себестоимость СВ13 = 200,70 руб.;

- анализ условий эксплуатации и технологических режимов работы, себестоимость СВ14 = 401,43 руб.;

- анализ ранее проведенных диагностических работ и установление характерных участков, себестоимость СВ15 = 175,08 руб.;

- анализ планово-профилактических мероприятий и ремонтных работ, себестоимость СВ16 = 250,88 руб.;

-анализ аварий и отказов, себестоимость СВ17 = 393,96 руб.

Себестоимость работ при анализе документации:

С1 = СВ11 + СВ12 + СВ13 + СВ14 + СВ15 + СВ16 + СВ17 = 1313,18 + 875,45 + + 200,70 + 401,43 + 175,08 + 250,88 + 393.96 = 3610,68 руб.;

С2 - себестоимость работ при визуальном и измерительном контроле сварных швов и основного металла.

Себестоимость работ, проводящихся при визуальном и измерительном контроле сварных швов и основного металла, определяется по таблице А. 1.

В состав работ входит:

- визуальный осмотр сварных швов снаружи (100 % осмотр) и измерение размеров выявленных дефектов, себестоимость

С1 = CA11 L = 9,92-30= 297,60 руб;

- визуальный осмотр сварных швов изнутри (100 % осмотр) и измерение выявленных    дефектов,    себестоимость

С2 = СА11 • L • Кyc. = 9,92 • 30 • 2,0 = 595.20 руб;

Кyc. = 2,0 (таблица 1);

визуальный осмотр основного металла снаружи и измерение выявленных дефектов, себестоимость С3 = СА1 2 F = 9,92 . 38 = 376,96 руб.;

визуальный осмотр основного металла изнутри и измерение выявленных дефектов, себестоимость

С4 =СА12 • F • Кyc. = 9,92 • 38 • 2,0 = 753,92 руб.;

Себестоимость работ при визуальном и измерительном контроле сварных швов и основного металла:

С2 = С1 + С2 + С3 + С4 = 297,60 + 595,20 + 376,96 + 753,92 = 2023,68 руб.;

Сз - себестоимость работ при ультразвуковой и цветной дефектоскопии сварных швов;

Себестоимость работ, проводящихся при ультразвуковой и цветной дефектоскопии сварных швов, определяется по таблицам А.2, А.4 и Ж. 1.

Ультразвуковой дефектоскопии подвергаются сварные швы длиной 50 % от общей длины сварных швов, l1 = 15 м. В состав работ входит:

- зачистка поверхности под контроль до шероховатости Rz40 зоны шириной 50 мм, себестоимость

С5 = СЖ1 • L1 = 180,29 • 15 = 2704,35 руб.;

- ультразвуковая дефектоскопия сварных швов, себестоимость

C6 = CА2 • L1 = 99,15-15 =1487,25 руб.;

- цветная дефектоскопия мест приварки горловины люка, себестоимость CA41 = 198, 30 руб.; патрубков, себестоимость СА41 = 49,58 руб.

Себестоимость работ при цветной дефектоскопии сварных швов:

С7 = СА41 + СА42 • m == 198,30 + 49,58 • 6 = 495.78 руб.

Себестоимость работ при ультразвуковой и цветной дефектоскопии сварных швов:

Сз = С5 + С6 + С7 = 2704,35 + 1487,25 + 495,78 =4687,38 руб.;

С4 - себестоимость работ при ультразвуковой толщинометрии.

Себестоимость    работ,    проводящихся    при    ультразвуковой толщинометрии, определяется по таблицам А.6 и Ж.1. В состав работ входит:

- зачистка поверхности под контроль до шероховатости Rz40  зоны 50 мм х 50 мм (20 зон на правом днище, 20 зон на левом днище, 12 зон на одном поясе обечайки, 3 зоны на одном Патрубке), себестоимость

С8 = СЖ1 • (20 + 20 + 12 • n+ 3 • m) = 12,87 • (20 +20 + 12 • 3 + 3 • 6) =1209,78 руб.;

- ультразвуковая толщинометрия левого днища (20 точек замера), себестоимость С9 = СА6 • 20 = 39,66 • 20 = 793,20 руб.;

- ультразвуковая толщинометрия правого днища (20 точек замера), себестоимость С10= СА6 • 20 == 39.66 • 20 = 793,20 руб.;

- ультразвуковая толщинометрия корпуса (12 точек замера на одном поясе) и патрубков (3 точки замера на одном патрубке), себестоимость

С11 = СА6 • (12 • n + 3 • m) = 39,66 • (12 • 3 + 3 • 6) = 2141,64 руб. Себестоимость работ при ультразвуковой толщинометрии:

С4 = С8 + С9 + С10 + С11 = 1209,78 + 793,20 + 793,20 + 2141,64 = 4937,82 руб.;

С5 - себестоимость работ при анализе результатов контроля.

Себестоимость работ при анализе результатов контроля принимается по таблице В.4, С5 = 5903,22 руб.;

С6 - себестоимость работ при составлении технического заключения. Себестоимость работ при составлении технического заключения принимается по таблице В.З, С6 = 2361,30 руб.;

Ктр. = 1,2 (таблица 2);

Кр.к.= l,1 (таблица 3);

плановая прибыль П = 25/100 [(С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6) • Ктр. • Кр.к.

Стоимость комплекса работ при техническом освидетельствовании аппарата:

Ц= (С1 + С2 + С3 + С4 +С5 + С6) • Ктр. • Кр.к. + 25/100 • [(С1 + С2 + С3 + С4 +

+С5 + С6) • Ктр. • Кр.к. = (1 + 25/100) • [(С1 + С2 + С3 + С4 +С5 + С6) • Ктр. • Кр.к.] =

=(1+25/100) • [(3610,68 +2023,68+4687,38+4937,82+5903,22+2361,30) • 1.2. • l.l] =

= 38814,73руб.

4 КОМПЛЕКС РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО И НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ

4.1 Сосуды, работающие под давлением

4.1.1 Комплекс работ при полном техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния сварных швов, корпуса, днищ, футеровки, изоляции, глухих сегментов, сливных карманов, опорных колец, каркасов, упорных уголков, крепежных деталей, фланцевых соединений, деталей тарелок, трубных решеток, змеевиков, арматуры; контроль геометрических размеров,    измерение размеров выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений и зон основного материала элементов методом магнитной памяти, рентгенографией, ультразвуковой дефектоскопией и др.);

контроль толщины стенок основных элементов (корпуса, днищ, тарелок, штуцеров и т.д.) неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- измерение твердости основных элементов;

определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания на прочность и герметичность;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- составление технического заключения.

4.1.2 Комплекс работ при техническом освидетельствовании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль;

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений);

- контроль толщины стенок неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- анализ результатов контроля;

- составление технического заключения.

4.1.3 Перечень аппаратуры и контрольно-измерительных инструментов, необходимых при техническом диагностировании и освидетельствовании:

- аппаратура метода магнитной памяти типа ИКН-1М;

- аппаратура ультразвукового контроля типа УД-2-12, УДЦ-2000 и др.;

- аппаратура рентгенографического контроля типа «Арина», «Мира»,

«Пион» и др.;

- аппаратура и составы магнитопорошковой дефектоскопии;

- толщиномер любой марки типа УТ31П, УТ93П, «КВАРЦ-6», «КВАРЦ-15», «СКАТ-4000» и др.;

- акустико-эмиссионный комплекс типа «Эксперт-2010»;

- твердомер;

- металлографический микроскоп;

- лупа 20-кратная по ГОСТ 25706-83;

- линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75;

- угольники поверочные 90° по ГОСТ 3749-77;

- линейка поверочная по ГОСТ 8026-92;

- рулетка металлическая;

- струна d = 1 мм, длиной 20...50 м;

- штангенциркули по ГОСТ 166-89;

- калибры резьбовые;

- толщиномеры и стенкомеры индикаторные по ГОСТ 11358-89;

- щупы № 2, 3, 4 по ТУ2-034-225-87;

- шаблоны, в том числе универсальные, радиусные, резьбовые и др.

- молоток массой 0,5...1,0 кг по ГОСТ 2310-77;

- щетка металлическая, набор напильников, круг, наждачная бумага;

- обтирочный материал;

- фонарь.

4.1.4 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании и освидетельствовании приведены в приложениях А - Ж, Н,

4.2 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов

4.2.1 Комплекс работ при полном техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния сварных швов, стенок, кровли или плавающей крыши (понтона), днища, ферм, наружного защитного покрытия, теплоизоляции, уровнемерного устройства, фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, арматуры, дыхательных механических и предохранительных гидравлических клапанов, обогревающих устройств, заземления, молниезащиты, обвалования, отмостков, лестниц, перил, площадок обслуживания; проверка вертикальности стенок и горизонтальности днища (нивелирование), измерение размеров выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных швов и зон основного материала методом магнитной памяти, рентгенографией, ультразвуковой дефектоскопией и др.);

- контроль толщины стенок основных элементов (корпуса, днища, кровли) неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- расчет допустимых нагрузок;

- гидравлическое испытание;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- составление технического заключения.

4.2.2 Комплекс работ при частичном техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- контроль толщины стенок основных элементов неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- анализ результатов контроля;

- составление заключения

4.2.3  Перечень оборудования,  необходимого  при техническом диагностировании, включает в себя аппаратуру и контрольно-измерительные инструменты, приведенные в п.4.1.3, а также дополнительно нивелир и теодолит.

4.2.4 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - Ж, Н.

4.3 Технологические печи

4.3.1 Комплекс работ при полном техническом диагностировании:

- анализ технической документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния сварных швов, трубчатого змеевика, трубных подвесок, решеток, металлоконструкций, дымовой   трубы,   гарнитуры,   футеровки,   газоходов,   дымоходов, воздухоподогревателей,  форсунок, приборов контроля управления  и противоаварийной защиты; измерение наружных и внутренних диаметров труб змеевиков, стенок ретурбепдов, размеров выявленных дефектов, проверка вертикальности дымовых труб);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных швов и зон основного материала методом магнитной памяти);

- контроль толщины стенок (обечаек металлических дымовых труб, отводов,  труб  и  двойников  змеевиков)  неразрушающим  методом (ультразвуковая толщинометрия);

измерение твердости  материала  основных  элементов  (при необходимости);

определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- расчет режимов эксплуатации;

- гидравлические испытания змеевиков;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- составление технического заключения.

4.3.2 Комплекс работ при ревизии:

- анализ технической документации;

- визуальный и измерительный контроль;

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных швов и зон основного материала);

- контроль толщины стенок неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- анализ результатов контроля;

- составление заключения.

4.3.3 Перечень аппаратуры и контрольно-измерительных инструментов, необходимых при техническом диагностировании и ревизии:

- аппаратура метода магнитной памяти типа ИКН-1М;

- толщиномер любой марки типа УТ31П, УТ93П, «КВЛРЦ-6», «КВАРЦ-15», «СКАТ-4000» и др.;

- твердомер;

- металлографический микроскоп;

- лупа 20-кратная по ГОСТ 25706-83;

- линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75;

- линейка поверочная по ГОСТ 8026-92;

- рулетка металлическая;

- штангенциркули по ГОСТ 166-89;

- молоток массой 0,5...1,0 кг по ГОСТ 2310-77;

- нивелир;

- теодолит;

- щетка металлическая, набор напильников, круг, наждачная бумага;

- обтирочный материал;

- фонарь;

- струна d = 1 мм, длиной 20...50 м.

4.3.4 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании и ревизии в приложениях А - Ж, Н.

4.4 Грузоподъемные машины и механизмы

4.4.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния металлоконструкций,    механизмов,    приводов,    электрооборудования, гидрооборудования, пневмооборудования, вертлюгов, элеваторов, штропов, крюкоблоков, талевых блоков, кронблоков, канатов, приборов и устройств

безопасности, кабины машиниста, рельсовых путей и др. сборочных единиц;

контроль геометрических размеров, измерение выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений и зон основного материала элементов металлоконструкций, крюкоблоков, кронблоков, талевых блоков и т.д.);

- определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- статические и динамические испытания;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчета;

- составление технического заключения.

4.4.2 Перечень аппаратуры и контрольно-измерительных инструментов, применяемых при техническом диагностировании:

- аппаратура метода магнитной памяти типа ИКН-1М;

- аппаратура ультразвукового контроля типа УД-2-12, УДЦ-2000 и др.;

- аппаратура рентгенографического контроля типа «Арина», «Мира», «Пион» и др.;

- аппаратура и составы для магнитопорошковой дефектоскопии;

- акустико-эмиссионный комплекс типа «Эксперт-2010»;

- металлографический микроскоп;

- лупа 20-кратная по ГОСТ 25706-83;

- линейка измерительная по ГОСТ 427-75;

- линейка поверочная по ГОСТ 8026-92;

- рулетка металлическая;

- струна d = 1 мм, длиной 20...50 м;

-угломер по ГОСТ 5378-88;

- штангенциркуль по ГОСТ 166-89;

-молоток массой 0,5...1,0 кг по ГОСТ 2310-77;

- тестер;

- мегометр;

- динамометрический ключ;

- эталонный прибор для проверки крена;

- нивелир;

- теодолит;

- набор ключей и др. инструмент (принадлежность грузоподъемной машины и механизма);

- щетка металлическая, набор напильников, круг, наждачная бумага;

- обтирочный материал;

- фонарь;

- набор грузов для нагружения при испытаниях.

4.4.3 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - Ж, Н.

4.5 Оборудование устья скважин

4.5.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния основного материала, сварных швов, крепежных деталей, фланцевых соединений. сальниковых уплотнений, зон входных и выходных штуцеров, зон изменения направления потоков жидкости, застойных зон, контроль геометрических размеров, измерение размеров выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений и зон основного материала);

- контроль толщины стенок основных элементов (крестовика, тройника, катушки, корпуса задвижки и др. корпусных деталей)  неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- измерение твердости основных элементов (при необходимости);

- определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- составление технического заключения.

4.5.2    Перечень оборудования, необходимого при техническом диагностировании, включает в себя аппаратуру и контрольно-измерительные инструменты приведенные в п. 4.1.3.

4.5.3 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - Ж, Н.

4.6 Буровые установки

4.6.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния металлоконструкций, механизмов, агрегатов, канатно-блочной системы, грузозахватных приспособлений, электрооборудования, гидрооборудования, пневмооборудования, приборов безопасности и др. сборочных единиц;

контроль геометрических размеров, измерение выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сварных швов и зон основного материала основных элементов металлоконструкций, крюкоблоков, кронблоков и т.д.);

- определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- проверка функциональной работоспособности механизмов, агрегатов и др. сборочных единиц;

- испытание буровой установки, статическое и динамическое испытание вспомогательного грузоподъемного оборудования;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчета;

- составление технического заключения.

4.6.2   Перечень   оборудования, необходимого при техническом диагностировании, включает в себя аппаратуру и контрольно-измерительные инструменты приведенные в п.4.4.2.

4.6.3 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - Ж, Н.

4.7 Насосные и компрессорные агрегаты

4.7.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный контроль (проверка состояния центровки, крепежных соединений, уплотнений, муфт, фильтров, подшипников, фундамента);

- вибродиагностика (агрегата и фундамента);

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчета;

- составление технического заключения.

4.7.2 Перечень аппаратуры и контрольно-измерительных инструментов, необходимых при техническом диагностировании:

- аппаратура для вибродиагностики;

- лупа 20-кратная по ГОСТ 25706-83;

- молоток массой 0,5...1,0 кг по ГОСТ 2310-77;

- щетка металлическая, набор напильников, круг, наждачная бумага;

- обтирочный материал;

- фонарь.

4.7.3 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании в приложениях А, В, И, Н.

4.8 Установки для освоения и ремонта скважин

4.8.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния металлоконструкций, механизмов, агрегатов, канатно-блочной системы, грузозахватных приспособлений, электрооборудования, гидрооборудования, пневмооборудования, приборов безопасности и др. сборочных единиц;

контроль геометрических размеров, измерение выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сварных швов и зон основного   материала   элементов   металлоконструкций,   крюкоблоков, кронблоков и т.д.);

- определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- проверка функциональной работоспособности механизмов, агрегатов и др. сборочных единиц;

- испытание;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчета;

- составление технического заключения.

4.8.2   Перечень   оборудования, необходимого при техническом диагностировании, включает в себя аппаратуру и контрольно-измерительные инструменты приведенные в п.4.4.2.

4.8.3 Нормы времени на 'выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - Ж, Н.

4.9 Трубопроводы (промысловые; технологические; пара и горячей воды)

4.9.1 Комплекс работ при техническом диагностировании:

1) анализ документации;

2) геодезическая съемка трассы трубопровода:

- определение местоположения пролегания трубопровода;

- измерение глубины залегания;

- составление плана трассы;

3) электрометрические работы:

- измерение коррозионной активности грунта;

- построение вертикального профиля трассы;

- определение мест нарушения изоляции;

4) предварительный анализ потенциально опасных участков и определение мест шурфовок;

5) проведение шурфовок:

- снятие плодородного слоя;

- вскрытие трубопровода;

6) работы в шурфе:

- отбор проб грунта;

- контроль изоляционного покрытия на сплошность;

- снятие изоляционного покрытия вручную;

- визуальный контроль сварного шва и зон основного материала;

- контроль неразрушающими методами (акустико-эмиссионный контроль участка, ультразвуковая дефектоскопия сварного шва и основного материала, рентгенография сварных соединений);

- контроль толщины стенок (ультразвуковая толщинометрия);

- измерение твердости материала;

- расчет физических свойств материала;

- восстановление изоляционного покрытия;

- контроль изоляционного покрытия;

7) засыпка шурфа и рекультивация земли;

8) обработка результатов контроля неразрушающими методами:

- составление гидравлических расчетов проходного давления;

- расчет допустимых нагрузок, расчет на прочность;

- вероятностный расчет скорости сплошной внутренней коррозии;

- вероятностный расчет скорости аномальной внутренней коррозии;

- расчет электрохимической активности грунта;

- расчет скорости внешней коррозии;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- прогнозирование остаточного ресурса по критерию коррозионного износа;

- прогнозирование остаточного ресурса по отказам его элементов;

- составление технического заключения

4.9.2 Комплекс работ при техническом диагностировании трубопроводов, подверженных вибрации:

- анализ документации;

- визуальный контроль;

- вибродиагностика;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчета;

- составление технического заключения.

4.9.3 Перечень аппаратуры и контрольно-измерительных инструментов, необходимых при техническом диагностировании:

- аппаратура метода магнитной памяти типа ИКН-1М;

- аппаратура ультразвукового контроля типа УД-2-12, УДЦ-2000 и др.;

- аппаратура рентгенографического контроля типа «Арина», «Мира», «Пион»;

- толщиномер любой марки типа УТ31П, УТ93П, «КВАРЦ-6», «КВАРЦ-15», «СКАТ-4000» и др.;

- искровой дефектоскоп типа ДИ-74 «Крона»;

- акустико-эмиссионный комплекс типа «Эксперт-2010»;

- твердомер;

- металлографический микроскоп;

- фотоаппарат;

- тестер;

-стилоскоп;

- лупа 20-кратная по ГОСТ 25706-83;

- линейки измерительные металлические по ГОСТ 427-75;

- линейка поверочная по ГОСТ 8026-92;

- рулетка металлическая;

- струна d = 1 мм, длиной 20...50 м;

- штангенциркуль по ГОСТ 166-89;

- шаблоны, в том числе универсальные, радиусные, резьбовые и др.

- молоток массой 0,5...1,0 кг по ГОСТ 2310-77;

- щетка металлическая, набор напильников, круг, наждачная бумага, мел, керосин;

- обтирочный материал;

- фонарь;

- аппаратура для вибродиагностики.

4.9.2 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании приведены в приложениях А - К, Н.

4.10 Вентиляционные установки и системы

4.10.1 Комплекс работ по наладке и испытанию:

- анализ документации;

- наладка (регулирование, определение количества производственных вредностей, санитарно-химический контроль воздуха и вентиляционных выбросов на содержание вредных веществ, обследование состояния воздушной среды помещений и др.);

- испытание;

- составление технического заключения.

4.10.2 Нормы времени на выполнение работ по наладке и испытанию вентиляционных установок и систем приведены в приложениях В, Л, М, Н.

4.11 Котлы

4.11.1 Комплекс работ при полном техническом диагностировании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль (проверка состояния сварных швов, состояния барабана, коллектора, жаровой трубы, трубной решетки, трубопроводов,   труб,   сухопарника,   грязевика,   огневой   камеры, пароперегревателей, экономайзеров, предохраняющих устройств, указателей уровня воды, манометров, приборов для измерения температуры среды, запорной и регулирующей арматуры, приборов безопасности, питательных устройств, крепежных соединений, изоляции, перил и лестниц для безопасного обслуживания, контроль геометрических размеров,   измерение размеров выявленных дефектов);

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений и зон основного материала элементов магнитопорошковой дефектоскопией и др.);

контроль толщины стенок основных элементов (обечайки, днища барабана (корпуса), обечайки коллекторов, труб и др.) неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- измерение твердости основных элементов;

определение химического состава и физико-механических свойств материала основных элементов (при необходимости);

- расчет режимов эксплуатации;

- расчет на прочность;

- гидравлические испытания;

- расчет остаточного ресурса;

- анализ результатов контроля и расчетов;

- составление технического заключения.

4.11.2 Комплекс работ при техническом освидетельствовании:

- анализ документации;

- визуальный и измерительный контроль;

- контроль неразрушающими методами (контроль сплошности сварных соединений и зон основного материала элементов);

- контроль толщины стенок основных элементов неразрушающим методом (ультразвуковая толщинометрия);

- анализ результатов контроля;

- составление технического заключения.

4.11.3    Перечень оборудования, необходимого при техническом диагностировании и освидетельствовании, включает в себя аппаратуру и контрольно-измерительные инструменты приведенные в п.4.1.3.

4.11.4 Нормы времени на выполнение работ при техническом диагностировании и освидетельствовании приведены в приложениях А - Ж, Н.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕДИНЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ

1 4799-00.001МУ    «Методические указания по обследованию оборудования  буровых установок с истекшим сроком службы с целью продления срока службы», г. Уфа, СПКТБ «Нефтегазмаш», 1999 г.

2 5099-00.001МУ «Методические указания по обследованию подъемных установок для ремонта и освоения скважин с истекшим сроком службы с целью продления срока их дальнейшей эксплуатации», г.Уфа, СПКТБ «Нефтегазмаш», 1999 г.

3 СНиП IV-6-82 «Строительные нормы и правила. Сборники расценок на монтаж оборудования», г. Москва, Госстрой, 1986 г.

4 СНиП 4.06-91 «Строительные нормы и правила. Сборники расценок на монтаж оборудования», г. Москва, Госстрой, 1991 г.

5  «Типовые нормы времени  на разработку конструкторской документации», г. Москва, «Экономика», 1991 г.

6 ИТН-93 «Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке   трубчатых  печей,  резервуаров,   сосудов   и   аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств», г. Волгоград, ВНИКТИнефтехимоборудование, 1995 г.

7 «Нормы времени и внутризаводские цены на работы по техническому надзору за состоянием технологического оборудования Уфимского НПЗ», г.Уфа, УНПЗ, 1990г.

8 6299-00.001 МУ «Методика определения численности персонала служб технического надзора дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» в зависимости от объемов выполняемых работ», г. Уфа, СПКТБ «Нефтегазмаш», 2001 г.

9 «Вибродиагностика насосных агрегатов», г.Уфа, УГНТУ, 1997 г.

10 РД 39 Р-0148463-0030-90 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования компрессорных станций на базе технической диагностики», г. Тюмень, ЗапСибНИИнефть, 1990 г.

11   РД   00-97   «Методические   указания   по   техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин», г. Москва, Управление по надзору в нефтяной и газовой промышленности, 1997г.

12 «Методика оценки остаточного ресурса сосудов и аппаратов предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва, ОАО «ЛУКОЙЛ», 1997 г.

13 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», г. Москва, НПО ОБТ, 1993 г.

14   «Методика  оценки  остаточного  ресурса  технологических трубопроводов», г. Волгоград, АООТ «ВНИКТИнефтехимоборудование», 1998 г.

15 «Определение нормативов на отдых и личные надобности», г. Москва,

1982г.

16 ЕНиР. «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е34. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов», г. Москва, Госстрой, 1987 г.

17 ЕНиР. «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные работы», г. Москва, Госстрой, 1987 г.

18 ЕНиР. «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е26. Монтаж технологических трубопроводов», г. Москва, Госстрой, 1987 г.

19 СТП-01-008-98 «Система технического обслуживания и планового ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования - стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ», г. Уфа, СПКТБ «Нефтегазмаш», 1998 г.

20   «Критерии   вывода   из   эксплуатации   нефтепромыслового оборудования», г. Уфа, СПКТБ «Нефтегазмаш», 1998 г.

21 «Амортизация. Износ», г. Москва, «ПРИОР», 1997 г.

22 «Амортизация имущества организаций (2-е издание)», г. СПб., Издательский Торговый дом «Герда», 2000 г.

23  «Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденные Постановлением СМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072, г. Москва, 1990 г.

24 Постановление Правительства Российской Федерации 19.08.1994 г.' № 967 «Об использовании механизма ускоренной амортизации и переоценки основных фондов».

25 «Нормативы трудовых затрат на работы по техническому диагностированию и экспертному обследованию бурового, нефтепромыслового оборудования и инструмента», г. Уфа, НИС, 2000 г,

26 Прейскурант № 26-05-45 «Оптовые цены на ремонт и наладку электроэнергетического, энерготехнологического оборудования и средств измерений, выполняемые предприятиями МИНХИМНЕФТЕПРОМА СССР», г. Москва, 1990 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

Неразрушающие методы контроля

Таблица А. 1 - Нормы времени и себестоимость работ при визуальном осмотре и измерительном контроле (нормативные документы: РД 34-10-130-96, СНиП 4.06-91)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сварные соединения трубопроводов, диаметр, мм, до: 108 | 1 стык | 0,1 | 9,92 |
| 273 | то же | 0,2 | 19,82 |
| 530 | « | 0,3 | 29,74 |
| 720 | « | 0,4 | 39,66 |
| 920 | « | 0,5 | 49,58 |
| 1020 | « | 0,6 | 59,48 |
| 1220 | « | 0,7 | 69,40 |
| 1320 | « | 0,8 | 79,30 |
| 1420 | « | 0,9 | 89,22 |
| 2 Сварные соединения оборудования с одной стороны | 1 м шва | 0,1 | 9,92 |
| 3 Основной металл оборудования и трубопроводов | 1м2 | 0,1 | 9,92 |
| 4 Проверка на соответствие фактического технического состояния трассы подземных коммуникаций требуемым нормам и правилам | 1 км | 4,0 | 457,73 |
| 5 Оценка состояния запорной арматуры, фланцевых и резьбовых соединений, линейных колодцев, переходов через естественные и искусственные препятствия, защитных отводных каналов трассы подземных коммуникаций | 1 км | 4,0 | 457,73 |
| Примечания 1 Состав работ при визуальном осмотре и измерительном контроле: подготовка приборов и оборудования; проведение контроля и измерений; укладка приборов и оборудования; подготовка к транспортировке. 2 Норму времени на оформление документации рассчитывают дополнительно. Она составляет 5 % от нормы времени на проведение визуального осмотра единицы оборудования. |

Таблица А.2 - Нормы времени и себестоимость работ при ультразвуковой дефектоскопии (нормативные документы: ГОСТ 14782-86, СНиП 4.06-91)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сварные соединения трубопроводов, диаметр, мм, до: 36, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 0,3 | 29,75 |
| 65, толщина стенки до 8 мм | то же | 0,4 | 39,66 |
| то же до 14 мм | « | 0,5 | 49,58 |
| 89, толщина стенки до 8 мм | « | 0,5 | 49,58 |
| то же до 14 мм | « | 0,6 | 59,49 |
| 114, толщина стенки до 8 мм | « | 0,7 | 69,41 |
| то же до 24 мм | « | 0,8 | 79,32 |
| 194, толщина стенки до 8 мм | « | 0,8 | 79,32 |
| то же до 14мм | « | 1,0 | 99,15 |
| « до 24 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| 299, толщина стенки до 14 мм | « | 2,0 | 99,15 |
| то же до 24 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| « до 40 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| « до 60 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| « до 80 мм | « | 5,0 | 495,75 |
| 377, толщина стенки до 8 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| то же до 14 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| « до 24 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| « до 40 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| « до 60 мм | « | 4.0 | 396.60 |
| « до 80 мм | « | 6,0 | 594,90 |
| 465, толщина стенки до 8 мм | « | 2,0 | 198,30 |
| то же до 14 мм | « | 3,0 | 198,30 |
| « до 24 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| « до 40 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| « до 60 мм | « | 5,0 | 495,75 |
| « до 90 мм | « | 7,0 | 694,05 |
| 550, толщина стенки до 8 мм | « | 2,0 | 198.30 |
| то же до 14 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| « до 40 мм | « | 4,0 | 396,60 |
| « до 60 мм | « | 6,0 | 594,90 |
| « до 90 мм | « | 8,0 | 793,20 |
| 720, толщина стенки до 8 мм | « | 3,0 | 297,45 |
| то же до 14 мм | « | 4,0 | 297,45 |
| « до 24 мм | « | 4.0 | 396,60 |
| « до 40 мм | « | 5,0 | 396,60 |
| « до 60 мм | « | 8,0 | 694,05 |
| « до 90 мм | « | 10,0 | 991,50 |

Продолжение таблицы А.2

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 920, толщина стенки до 14 мм | 1 стык | 4,0 | 396,60 |
| то же до 24 мм | то же | 5,0 | 495,75 |
| « до 40 мм | « | 7,0 | 495,75 |
| « до 60 мм | « | 9,0 | 892,35 |
| « до 90 мм | « | 12,0 | 1189,80 |
| 1220, толщина стенки до 14мм | « | 6,0 | 495,75 |
| « до 24 мм | « | 6,0 | 594,90 |
| « до 40 мм | « | 7,0 | 694,05 |
| 1420, толщина стенки до 20 мм | « | 7,0 | 694,05 |
| 2 Сварные соединения оборудования, толщина стенки, мм, до: 14 | 1 м шва | 1,0 | 99,15 |
| 24 | то же | 2,0 | 198.30 |
| 3 Основной металл оборудования, толщина стенки, мм, до; 14 | 1м2 | 1,0 | 99,15 |
| 24 | то же | 2,0 | 198,30 |
| Примечания 1 Состав работ при ультразвуковой дефектоскопии: подготовка прибора к работе; подключение прибора к сети, настройка на месте контроля; нанесение контактирующей жидкости на поверхность; прозвучивание одним датчиком с двух сторон; отключение прибора; оформление документации. 2 При производстве работ несколькими преобразователями с различными углами ввода к норме времени (себестоимости) работ следует применять коэффициент kА2, равный количеству преобразователей. |

Таблица А.З — Нормы времени и себестоимость работ при рентгенографическом контроле (нормативные документы: ГОСТ 7512-82, СНиП 4.06-91)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сварные соединения трубопроводов, через две |  |  |  |
| стенки, диаметр, мм, до: |  |  |  |
| 60, толщина стенки до 5 мм | 1 стык | 2.0 | 292,42 |
| то же до 11 мм | то же | 2,0 | 292,42 |

Продолжение таблицы А.З

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 114, толщина стенки до 5 мм | 1 стык | 3,0 | 438,63 |
| 159, толщина стенки до 10 мм | то же | 4,0 | 584,84 |
| «до 15 мм | « | 5,0 | 731,05 |
| « до 20 мм | « | 6,0 | 877,26 |
| 273, толщина стенки до 10 мм | « | 4,0 | 584,84 |
| то же до 15 мм | « | 5,0 | 731.05 |
| « до 20 мм | « | 6,0 | 877,26 |
| 465, толщина стенки до 10 мм | « | 5,0 | 731,05 |
| то же до 15 мм | « | 6,0 | 877,26 |
| « до 20 мм | « | 7,0 | 1023,47 |
| 660, толщина стенки до 10 мм | « | 12,0 | 1754,52 |
| то же до 15мм | « | 16,0 | 2339,36 |
| « до 20 мм | « | 19,0 | 2777,99 |
| 720, толщина стенки до 10 мм | « | 14,0 | 2046,94 |
| то же до 15 мм | « | 18,0 | 2631,78 |
| « до 20 мм | « | 21,0 | 3070,41 |
| 2 Сварные соединения оборудования, панорамное просвечивание, толщина стенки, мм, до: 10 | « | 3,0 | 438,63 |
| 20 | « | 4.0 | 584,84 |
| 3 Сварные соединения оборудования, толщина стенки, мм, до: 5 | 1 м шва | 2,6 | 380,15 |
| 20 | то же | 3,3 | 482,49 |
| св.20 | « | 5.0 | 731,05 |
| Примечания. 1 Состав работ при рентгенографическом контроле (переносными рентгеновскими установками «Арина», «Мира», «Пион»): установка приспособлений; ограждение безопасной зоны; установка источника относительно объекта контроля, установка кассет, маркировочных знаков, эталонов чувствительности, маркировка стыка; включение аппарата; просвечивание; выключение аппарата; снятие кассет, маркировочных знаков, эталонов чувствительности. 2 При просвечивании горячих стыков к норме времени (себестоимости) работ следует применять поправочный коэффициент = 1,35. 3 При просвечивании через две стенки трубопровода на эллипс к норме времени (себестоимости) работ следует применять поправочный коэффициент КА31 =1,2. 4 При панорамном просвечивании трубопроводов диаметром свыше 1020 мм к норме времени (себестоимости) следует применять поправочный коэффициент КА31 = 1, 5 5. Норму времени на оформление документации рассчитывают дополнительно. Она составляет 5 % от нормы времени на проведение визуального контроля единицы оборудования. |

Таблица А.4 - Нормы времени и себестоимость работ при цветной дефектоскопии (нормативные документы: ОСТ 26-5-88, СНиП 4.06-91)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сварные соединения трубопроводов, диаметр, мм, до: 22 | 1 стык | 0,2 | 19,83 |
| 38 | то же | 0.3 | 29,75 |
| 63 | « | 0,4 | 29,75 |
| 89 | « | 0,4 | 39,66 |
| 114 | « | 0,5 | 49,58 |
| 133 | « | 0,6 | 59,49 |
| 194 | « | 0,7 | 69,40 |
| 245 | « | 0.9 | 79,32 |
| 299 | « | 1,0 | 99,15 |
| 325 | « | 1,0 | 99,15 |
| 377 | « | 1,0 | 99,15 |
| 480 | « | 2,0 | 198,30 |
| 560 | « | 2,0 | 198,30 |
| 630 | « | 2.0 | 198,30 |
| 720 | « | 3,0 | 297,45 |
| 860 | « | 3,0 | 297,45 |
| 930 | « | 4,0 | 297,45 |
| 1020 | « | 4,0 | 396,60 |
| 1220 | « | 4,0 | 396,60 |
| 1420 | « | 5,0 | 495,75 |
| 2 Сварные соединения конструкций и оборудования, положение сварного шва: - горизонтальное и вертикальное - потолочное | 1м2 тоже | 8,0 14,0 | 793,10 1387,93 |
| Примечание - Состав работ при цветной дефектоскопии: подготовка поверхности объекта контроля (обезжиривание, протирание); нанесение индикаторной жидкости; удаление избытка содовым раствором; нанесение проявителя, сушка; осмотр, выявление дефектов; оформление документации. |

Таблица А.5 - Нормы времени и себестоимость работ при магнитопорошковой дефектоскопии (нормативный документ: ГОСТ 21105-87)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Металл конструкций и оборудования, положение участка: - горизонтальное и вертикальное - потолочное | 1м2 то же | 3,1 6,3 | 309,30 619,61 |
| Примечание - Состав работ при магнитопорошковой дефектоскопии: подключение и настройка прибора; подготовка суспензии; нанесение магнитной суспензии; намагничивание объекта; определение характера дефектов (с помощью лупы); размагничивание; отключение прибора; отключение прибора; оформление документации. |

Таблица А.6 - Нормы времени и себестоимость работ при ультразвуковой толщинометрии (нормативный документ: СНиП 4.06-91)

| Метод контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Метод традиционный (прибор типа УТ-93П) | 1 замер | 0,4 | 39,66 |
| 2 Метод сканирования (прибор типа СКАТ-4000) | 1 п. м | 0,6 | 59,48 |
| Примечание - Состав работ при ультразвуковой толщинометрии: подготовка и включение прибора; нанесение контактной жидкости; измерение толщины; запись результатов замеров; оформление документации. |

Таблица А.7 - Нормы времени и себестоимость работ при контроле методом

магнитной памяти

| Метод контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод сканирования (прибор типа ИКН-1М) | 1 п. м | 0,6 | 68,67 |
| Примечание - Состав работ при контроле методом магнитной памяти: подготовка и калибровка прибора; измерение остаточной намагниченности; запись результатов замеров; расшифровка результатов. |

Таблица А. 8 - Нормы времени и себестоимость работ при акустико-

эмиссионном контроле (АЭ-комплексом типа «Эксперт -2010»)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Металл оборудования | 1м2 | 1,5 | 214,53 |
| 2 Сосуды, работающие под давлением, объем, м3, до: 50 | 1 единица | 50,0 | 7151,11 |
| 100 | то же | 65,0 | 9296,44 |
| 200 | « | 80,0 | 11441,77 |
| 300 | « | 95,0 | 13587,10 |
| 3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, объем, м3, до: 400 | « | 105,0 | 15017,33 |
| 1000 | « | 125,0 | 17877,76 |
| 2000 | « | 155,0 | 22168,43 |
| 3000 | « | 185,0 | 26459.09 |
| 5000 | « | 220,0 | 31464,86 |
| 10000 | « | 260,0 | 37185,74 |
| 4 Трубопроводы: зонная локация | 100м | 15,7 | 2245,45 |
| линейная локация | 50м | 11.0 | 1573,24 |
| Примечание — Состав работ при акустико-эмиссионном контроле; подготовка и настройка прибора; установка датчиков; локация в нагруженном состоянии; запись результатов замеров; снятие датчиков; расшифровка результатов; оформление документации. |

Таблица А.9 - Нормы времени и себестоимость работ при контроле

изоляционного покрытия (искровым дефектоскопом типа ДИ-74 «Крона»)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Трубопроводы, диаметр, мм, до: |  |  |  |
| 159 | 1 км | 11,4 | 2033,29 |
| 219 | то же | 14,2 | 2495,81 |
| 325 | « | 17,1 | 2928,73 |
| 426 | « | 19,1 | 3222,75 |
| 530 | « | 21,9 | 3695,18 |
| 720 | « | 27,7 | 4673.54 |

Продолжение таблицы А.9

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Оборудование | 1 п. м | 0.5 | 84,35 |
| Примечание - Состав работ при контроле изоляционного покрытия: подготовка прибора к работе в лаборатории; подготовка прибора к работе на месте контроля; проверка сплошности и диэлектрической прочности покрытия с отметкой мест повреждения изоляции; технологические переключения прибора; повторная проверка сплошности и диэлектрической прочности мест повреждения изоляции; отключение и укладка прибора; оформление документации. |

Таблица А. 10 - Нормы времени и себестоимость работ при контроле термографическим методом (тепловизором типа Therma CAM PM 595)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Трубопроводы, диаметр, мм, до: 108 | 50п.м | 1.6 | 1280,0 |
| 273 | то же | 1,7 | 1360,0 |
| 530 | « | 1,8 | 1440,0 |
| 720 | « | 1,9 | 1520,0 |
| 920 | « | 2,0 | 1600,0 |
| 2 Сосуды и аппараты, объем, м3 до: 10 | 1 единица | 4,5 | 3600,0 |
| 50 | то же | 6,5 | 5200,0 |
| 3 Технологические печи, производительностью, млн. ккал/ч, до: 10 | « | 5,7 | 4560,0 |
| 20 | « | 11,2 | 8960,0 |
| 30 | « | 14,5 | 11600,0 |
| св. 30 | « | 16,8 | 13440,0 |
| 4 Дымовые трубы, высота, м, до: 20 | « | 2,0 | 1600,0 |
| 50 | « | 5,0 | 4000,0 |
| 100 | « | 8,0 | 6400,0 |

Продолжение таблицы А. 10

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Трансформаторы силовые, мощность, КВт, до: 100 | 1 единица | 2,7 | 2160,0 |
| 400 | то же | 2,8 | 2240,0 |
| 1000 | « | 3,5 | 2800,0 |
| 5000 | « | 4,1 | 3280,0 |
| 10000 | « | 4,7 | 3760,0 |
| св.10000 | « | 5.4 | 4320,0 |
| 6 Трансформаторы тока и напряжения | « | 2,0 | 1600,0 |
| 7 Устройства комплектные распределительные (КРУ, КСО), количество панелей до: 20 | « | 7.5 | 6000,0 |
| 30 | « | 12,0 | 9600,0 |
| св. 30 | « | 15,0 | 12000,0 |
| 8 Панели КНТП, ЩСУ, РП-0,4КВ, количество панелей до: 10 | « | 5,0 | 4000,0 |
| 20 | « | 10,0 | 8000,0 |
| 30 | « | 16,0 | 12800,0 |
| 40 | « | 20,0 | 16000,0 |
| 50 | « | 25,0 | 20000.0 |
| 9 Реактор | « | 0,75 | 600,0 |
| 10 Отделитель | « | 0,25 | 200,0 |
| 11 Электродвигатели, мощность, КВт, до: 200 | « | 0.75 | 600,0 |
| 400 | « | 1.5 | 1200,0 |
| 1000 | « | 2,25 | 1800,0 |
| 2000 | « | 3,0 | 2400,0 |
| св.2000 | « | 3,75 | 3000,0 |
| 12 Масляные выключатели | « | 0,75 | 600,0 |
| 13 Секции шин | « | 0,5 | 400,0 |
| 14 Разъединители, отделители, разрядники | « | 0,5 | 400,0 |
| 15 Муфты кабельные концевые, соединительные | « | 0,5 | 400,0 |
| Примечание - Состав работ при контроле термографическим методом: подготовка и настройка прибора; фиксация распределения поля температур; запись результатов замеров; расшифровка результатов; оформление документации. |

Таблица А. 11 - Нормы времени и себестоимость работ при контроле изоляционного покрытия (прибором типа АНПИ)

| Объект контроля | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Трубопроводы; 1.1 в городах и населенных пунктах или с наличием помех | 1 км | 20 | 2777,80 |
| 1.2 вне зоны застройки или без помех | то же | 17 | 2361,26 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

# Разрушающие методы контроля

Таблица Б.1 - Нормы времени и себестоимость работ при механическом испытании

| Виды работ | Нормативный документ | Содержание работ | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Определение твердости методом Бринелля (10 точек)* | ГОСТ 9012-59 | Установка детали на прибор,снятие отпечатка. Снятие детали, замер диаметра отпечатка через микроскоп в двух положениях. Расчет и запись | 0,50 | 59,37 |
| 2 Определение твердости по прибору: «Польди» | ГОСТ 9013-59 | Выстрел пистолетом по эталону, замер отпечатка через лупу на трубе и эталона. Расчет и запись | 0,50 | 59,37 |
| «Роквелла»* |  |  | 0,43 | 51,06 |
| 3 Определение угла загиба | ГОСТ 3728-78 | Настройка испытательной машины. Замер и установка образца на опоры. Включение машины, проведение испытания, снятие образца. Определение угла загиба, запись | 1,0 | 118,71 |
| 4 Определение предела прочности | ГОСТ 1497-84 | Замер образца, установка, проведение испытания. Расчет и запись | 1,50 | 178,09 |
| 5 Определение предела текучести | ГОСТ 1497-84 | Замер образца, установка, проведение испытания. Расчет и запись | 0,29 | 34,43 |
| 6 Определения удлинения | ГОСТ 1497-84 | Раскернение образца, замер. Расчет и запись | 0,35 | 41,68 |
| 7 Определение сужения | ГОСТ 1497-84 | Замер образца после испытания. Расчет и запись | 0,23 | 27,79 |

Продолжение таблицы Б. 1

| Виды работ | Нормативный документ | Содержание работ | Норма времени, чел. — ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Определение ударной вязкости | ГОСТ 9454-78 | Замер образца, проведение испытания. Расчет и запись | 0,29 | 34,79 |
| 9 Определение ударной вязкости при пониженных температурах | ГОСТ 9454-78 | Последовательное охлаждение. Замер ударной вязкости для всех точек. Расчет и запись | 1,85 | 219,87 |
| 10 Определение ударной вязкости при повышенных температурах | ГОСТ 9454-78 | Нагрев образца. Выдержка при заданной температуре. Замер ударной вязкости. Расчет и запись | 0,30 | 35,63 |
| 11 Определение нагрузки сжатия пружины ППК | ГОСТ 9454-78 | Установка пружины, проведение испытания | 0,16 | 18.52 |
| * При определении твердости на месте установки оборудования к норме времени (себестоимости) работ следует применять поправочный коэффициент КБ.1 =2. |

Таблица Б.2 - Нормы времени и себестоимость работ при металлографическом исследовании (нормативный документ: СНиП 4.06-91)

| Виды работ | Единица измерения | Содержание работ | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Исследование на макроструктуру, сталь перлитная, толщина стенки, мм: до 8 включ. |  | Проверка размеров и формы образца. Шлифование, обезжиривание. Травление образца реактивами с промывкой и просушкой. Просмотр готового шлифа в лупу с замером дефектов. Оформление документации |  |  |
|  |  |  | 0,4 | 47,48 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 0,6 | 71,23 |
| св. 15 до 30 включ. | 1 образец |  | 1.0 | 118,71 |
| св. 30 до 50 включ. |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св.50 |  |  | 2.0 | 237,44 |

Продолжение таблицы Б.2

| Виды работ | Единица измерения | Содержание работ | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Исследование на макроструктуру, сталь аустенитная, толщина стенки, мм: до 8 включ, | 1 образец | Проверка размеров и формы образца, Шлифование, обезжиривание. Травление образца реактивами с промывкой и просушкой. Просмотр готового шлифа в лупу с замером дефектов. Оформление документации | 0,5 | 59,37 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 0.8 | 94,98 |
| св. 15 до 30 включ. |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св. 30 до 50 включ, |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св. 50 |  |  | 3,0 | 356,14 |
| 3 Исследование на микроструктуру, сталь перлитная, толщина стенки, мм: до 8 включ. | 1 образец | Проверка размеров и формы образца. Шлифование, обезжиривание. Травление образна реактивами с промывкой и просушкой. Снятие травления, полировка образца. Просмотр готового шлифа под микроскопом. Фотографирование шлифов и изготовление снимков. Оформление документации | 1.0 | 118,71 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св. 15 до 30 включ. |  |  | 3,0 | 356,14 |
| св. 30 до 50 включ. |  |  | 3,0 | 356,14 |
| св.50 |  |  | 4,0 | 474,88 |
| 4 Исследование на микроструктуру, сталь аустенитная, толщина стенки, мм: до 8 включ. | 1 образец | Проверка размеров и формы образца. Шлифование, обезжиривание. Травление образца реактивами с промывкой и просушкой. Снятие травления, полировка образца. Просмотр готового шлифа под микроскопом. Фотографирование шлифов и изготовление снимков. Оформление документации | 2,0 | 237,44 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св. 15 до 30 включ. |  |  | 3,0 | 356,14 |
| св. 30 до 50 включ. |  |  | 4,0 | 474,88 |
| св.50 |  |  | 5,0 | 593,59 |

Продолжение таблицы Б.2

| Виды работ | Единица измерения | Содержание работ | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Исследование на микро- и макроструктуру, сталь перлитная, толщина стенки, мм: до 8 включ. | 1 образец | Проверка размеров и формы образца. Шлифование, обезжиривание. Травление образца реактивами с промывкой и просушкой. Снятие травления, полировка образца. Просмотр готового шлифа под микроскопом. Фотографирование шлифов и изготовление снимков. Оформление документации | 2.0 | 237,44 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 2,0 | 237,44 |
| св. 15 до 30 включ. |  |  | 4,0 | 474,88 |
| св. 30 до 50 включ. |  |  | 4,0 | 474,88 |
| св.50 |  |  | 5,0 | 593,59 |
| б Исследование на микро- и макроструктуру, сталь аустенитная, толщина стенки, мм: до 8 включ. | 1 образец | Проверка размеров и формы образца. Шлифование, обезжиривание. Травление образца реактивами с промывкой и просушкой. Снятие травления, полировка образца. Просмотр готового шлифа под микроскопом. Фотографирование шлифов и изготовление снимков. Оформление документации | 2,0 | 237,44 |
| св. 8 до 15 включ. |  |  | 3,0 | 356,14 |
| св. 15 до 30 включ. |  |  | 5,0 | 593,59 |
| св. 30 до 50 включ. |  |  | 5,0 | 593,59 |
| св.50 |  |  | 7,0 | 831,02 |
| Примечание - При осуществлении отбора и подготовки образца к норме времени (себестоимости) работ следует применять поправочный коэффициент КБ.3 =1,2-1,3, |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

## Камеральные работы

Таблица B.I - Нормы времени и себестоимость работ по анализу документации

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ознакомление и анализ проектной документации 1.1 Сосуды, работающие под давлением | 1 комплект | 10,2 | 1313,18 |
| 1.2 Технологические печи | то же | 9,8 | 1255,22 |
| 1,3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 17,3 | 2220,79 |
| 1.4 Оборудование устья скважин | « | 6,2 | 791,77 |
| 1.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 9,8 | 1255,22 |
| 1.6 Буровые установки | « | 19,8 | 2549,08 |
| 1.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 6,2 | 2471,84 |
| 1.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 9,8 | 1255,22 |
| 1.9 Трубопроводы | « | 19,2 | 2471,84 |
| 1.10 Вентиляционные установки и системы | « | 6,2 | 791,77 |
| 1.11 Котлы | « | 10,2 | 1313,18 |
| 2 Ознакомление и анализ исполнительной документации 2.1 Сосуды, работающие под давлением | « | 6,8 | 875,45 |
| 2.2 Технологические печи | « | 6,5 | 836,82 |
| 2.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 11,5 | 1480,54 |
| 2.4 Оборудование устья скважин | « | 4.1 | 527,83 |
| 2.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 6,5 | 836,82 |
| 2,6 Буровые установки | « | 13,2 | 1699,39 |
| 2.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 4,1 | 527,83 |
| 2.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 6,5 | 836,82 |
| 2.9 Трубопроводы | « | 12,8 | 1647,89 |
| 2.10 Вентиляционные установки и системы | « | 4,1 | 527,83 |
| 2.11 Котлы | « | 6,8 | 875,45 |
| 3 Анализ нормативной документации и установление норм оценки технического состояния 3.1 Сосуды, работающие под давлением | « | 1,4 | 200,70 |
| 3.2 Технологические печи | « | 1,3 | 191,85 |
| 3.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 2,3 | 339,43 |
| 3.4 Оборудование устья скважин | « | 0,8 | 121,02 |
| 3.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 1,3 | 191,85 |
| 3.6 Буровые установки | « | 2,6 | 389.61 |
| 3.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 0,8 | 121,02 |

Продолжение таблицы B.I

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 Установки для освоения и ремонта скважин | 1 комплект | 1,3 | 191,85 |
| 3.9 Трубопроводы | то же | 2,6 | 377,81 |
| 3.10 Вентиляционные установки и системы | « | 0,8 | 121,02 |
| 3.11 Котлы | « | 1,4 | 200,70 |
| 4 Анализ условий эксплуатации и технологических режимов работы 4.1 Сосуды, работающие под давлением | « | 2,7 | 401,43 |
| 4.2 Технологические печи | « | 2,6 | 383,71 |
| 4.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 4,6 | 678,86 |
| 4.4 Оборудование устья скважин | « | 1,6 | 242,03 |
| 4.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 2,6 | 383,71 |
| 4.6 Буровые установки | « | 5,3 | 779,22 |
| 4.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 1,6 | 242.03 |
| 4.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 2,6 | 383,71 |
| 4.9 Трубопроводы | « | 5,1 | 755,61 |
| 4.10 Вентиляционные установки и системы | « | 1,6 | 242,03 |
| 4.11 Котлы | « | 2,7 | 401.43 |
| 5 Анализ ранее проведенных диагностических работ и установление характерных участков 5.1 Сосуды, работающие под давлением | « | 1,4 | 175,08 |
| 5.2 Технологические печи | « | 1,3 | 167,36 |
| 5.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 2,3 | 296,09 |
| 5,4 Оборудование^устья скважин | « | 0,8 | 105.57 |
| 5.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 1,3 | 167,36 |
| 5.6 Буровые установки | « | 2.6 | 339,86 |
| 5.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 0,8 | 105,57 |
| 5.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 1.3 | 167,36 |
| 5.9 Трубопроводы | « | 2,6 | 329,57 |
| 5.10 Вентиляционные установки и системы | « | 0,8 | 105,57 |
| 5.11 Котлы | « | 1,4 | 175,08 |
| 6 Анализ планово-профилактических мероприятий и ремонтных работ 6.1 Сосуды, работающие под давлением | « | 1,7 | 250,88 |
| 6.2 Технологические печи | « | 1,6 | 239,82 |
| 6.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 2,9 | 424,31 |
| 6.4 Оборудование устья скважин | « | 1,0 | 151,26 |
| 6.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 1,6 | 239,82 |
| 6.6 Буровые установки | « | 3,3 | 487.01 |
| 6.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 1,0 | 151,26 |
| 6.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 1,6 | 239,82 |
| 6.9 Трубопроводы | « | 3,2 | 472.27 |
| 6.10 Вентиляционные установки и системы | « | 1,0 | 151,26 |
| 6.11 Котлы | « | 1,7 | 250,88 |

Продолжение таблицы B.I

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 Анализ аварий и отказов 7.1 Сосуды, работающие под давлением | 1 комплект | 3,1 | 393,96 |
| 7.2 Технологические печи | то же | 2,9 | 376,57 |
| 7.3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 5.2 | 666,23 |
| 7.4 Оборудование устья скважин | « | 1.8 | 237,52 |
| 7.5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 2,9 | 376,57 |
| 7.6 Буровые установки | « | 5,9 | 764,72 |
| 7.7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 1.8 | 237,52 |
| 7.8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 2,9 | 376,57 |
| 7.9 Трубопроводы | « | 5,8 | 743,11 |
| 7.10 Вентиляционные установки и системы | « | 1,8 | 741,54 |
| 7.11 Котлы | « | 3,1 | 393,96 |

Таблица В.2 - Нормы времени и себестоимость математических расчетов

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вероятностный расчет скорости внутренней коррозии | 1 расчет | 8,4 | 953,86 |
| 2 Вероятностный расчет скорости внешней коррозии | то же | 8,4 | 953,86 |
| 3 Расчет допустимых нагрузок | « | 8,4 | 953,86 |
| 4 Расчет отбраковочных толщин стенок | « | 4,0 | 454,22 |
| 5 Расчет на прочность | « | 4,0 | 454,22 |
| б Расчет на устойчивость | « | 8,0 | 908,44 |
| 7 Многофактурный анализ | « | 8,0 | 1029,95 |
| 8 Расчет остаточного ресурса | « | 8,0 | 1029,95 |

Таблица В.З -Нормы времени и себестоимость составления и согласования заключений о возможности дальнейшей эксплуатации

| Объект | Единица измерения | Норма времени, чел.•ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сосуды, работающие под давлением | 1 заключение | 16,0 | 2361.30 |
| 2 Технологические печи | то же | 24,0 | 3541,93 |
| 3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 32,0 | 4722,58 |
| 4 Оборудование устья скважин | « | 10,0 | 1465,81 |

Продолжение таблицы В.З

| Объект | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Грузоподъемные машины и механизмы | I заключение | 24,0 | 3541,93 |
| 6 Буровые установки | то же | 32,0 | 4722,58 |
| 7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 10,0 | 1465,81 |
| 8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 24,0 | 3541,93 |
| 9 Трубопроводы | « | 32,0 | 4722,58 |
| 10 Вентиляционные установки и системы | « | 10,0 | 1465,81 |
| 11 Котлы | « | 16,0 | 2361,30 |
| Примечание - Состав работ при составлении и согласовании заключений о возможности дальнейшей эксплуатации: составление и оформление заключения о возможности дальнейшей эксплуатации с рекомендациями о возможном ремонте. |

Таблица В.4 - Нормы времени и себестоимость экспертизы заключений

(отчетов) о техническом диагностировании, составление отзыва

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Экспертиза заключения, составление отзыва | 1 единица | 40,0 | 5903,22 |

Таблица В. 5 - Нормы времени и себестоимость составления отсутствующих или утраченных паспортов

| Объект | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сосуды, работающие под давлением | 1 паспорт | 18,0 | 2656,46 |
| 2 Технологические печи | то же | 28,0 | 4132,26 |
| 3 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | « | 40,0 | 5903,22 |
| 4 Оборудование устья скважин | « | 14,0 | 2066,12 |
| 5 Грузоподъемные машины и механизмы | « | 28,0 | 4132,26 |
| б Буровые установки | « | 40,0 | 5903,22 |
| 7 Насосные и компрессорные агрегаты | « | 14,0 | 2066,12 |
| 8 Установки для освоения и ремонта скважин | « | 28,0 | 4132,26 |

Продолжение таблицы В. 5

| Объект | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Трубопроводы | 1 паспорт | 40,0 | 5903,22 |
| 10 Вентиляционные установки и системы | то же | 14,0 | 2066,12 |
| 11 Котлы | « | 18,0 | 2656,46 |
| Примечание - Составление отсутствующих или утраченных паспортов включает следующие работы: сравнение конструктивных особенностей единицы оборудования с однотипными; расчет конструктивных элементов по результатам полного технического диагностирования; оформление свидетельств по установленной форме о марке материала элементов по результатам химического анализа; оформление заключения о диагностировании металлоконструкции; составление паспорта по установленной форме. |

Таблица В.6 - Нормы времени и себестоимость разработки научно-технической документации (НТД)

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка методик, технологических регламентов | 1 регламент | 320,0 | 47225,85 |
| 2 Разработка технологических карт на контроль | то же | 24,0 | 3541,93 |
| 3 Разработка технологических карт на ремонт | « | 32,0 | 4722,58 |
| Примечание - Приведенные нормы времени (себестоимость) работ являются ориентировочными. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

### Экспертные работы

Таблица Г.1 - Нормы времени и себестоимость на экспертизу объектов на предмет соответствия требованиям НТД

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Экспертиза объекта | 1 единица | 34,6 | 5106,29 |
| 2 Экспертиза возможных причин выхода из строя оборудования | 1 заключение | 80,0 | 11806,47 |
| Примечания 1 Состав работ при экспертизе объектов: анализ технической и эксплуатационной документации; анализ аварий и отказов; анализ условий эксплуатации и технологических режимов; анализ проводимых ремонтов; участие в статических и динамических испытаниях оборудования 2 Приведенные нормы времени (себестоимость) работ являются ориентировочными. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

## Специализированные проектные работы

Таблица Д. 1 - Нормы времени и себестоимость специализированных проектных работ

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка рабочих проектов взрывопожароопасных производств (объектов) | 1 проект | 400.0 | 59032,31 |
| Примечание - Приведенные нормы времени (себестоимость) работ являются ориентировочными. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

Испытательные работы

Таблица Е, 1 - Нормы времени и себестоимость испытательных работ

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение промышленных испытаний в полевых условиях 1 Приборы и оборудование для неразрушающих методов контроля | 1 единица | 80,0 | 11806,47 |
| 2 Составление отзыва о применимости и надежности | то же | 8,0 | 1180,65 |
| 3 Составление рекомендаций по возможной доработке и пр. | « | 8,0 | 1180,65 |
| 4 Экспресс ремонт приборов | « | 16,0 | 2361,30 |
| Примечание - Приведенные нормы времени (себестоимость) работ являются ориентировочными. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

## Вспомогательные работы

Таблица Ж. 1 - Нормы времени и себестоимость вспомогательных работ

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зачистка поверхности под контроль до шероховатости Rz40 зона шириной 50 мм зона 50 мм х 50 мм | 1 п. м 1 зона | 4.2 0,3 | 180,29 12,87 |
| 2 Зачистка под испытания на твердость | 1 место | 0,6 | 25,77 |
| 3 Снятие изоляционного покрытия | 1 п.м. | 0,4 | 17,18 |
| 4 Восстановление изоляционного покрытия | то же | 0,4 | 17,18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

Вибродиагностика

# Таблица И. 1 - Нормы времени и себестоимость работ при

вибродиагностике насосных и компрессорных агрегатов

(нормативный документ: 6299-00.001 МУ)

| Вид работ | Наименование оборудования | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проведение периодических контрольных измерений вибрации в штатных точках с заполнением типового формуляра | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 2,6 1,8 | 351.01 243,00 |
|  | Насос | 1,2 | 162,00 |
| 2 Проведение диагностических измерений по расширенной программе с заполнением типового формуляра | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 32,0 20,0 | 4320,11 2700,06 |
|  | Насос | 10,0 | 1350,03 |
| 3 Анализ вибрационных параметров и процессов для определения причин повышенной вибрации агрегатов: 3.1 Снятие скоростных характеристик (узел агрегата) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 6,6 5,1 | 891,03 688,52 |
|  | Насос | 2,6 | 351,01 |
| 3-2 Снятие контурной характеристики (точка измерения) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 4,1 3.2 | 553,51 432,01 |
|  | Насос | 1,6 | 216.02 |
| 3,3 Снятие режимной характеристики (точка измерения) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 4,1 3,2 | 553,51 432,01 |
|  | Насос | 1,6 | 216,02 |
| 3.4 Спектральный анализ вибрации (точка измерения) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 20,5 16,0 | 2767,58 2160,03 |
|  | Насос | 8,0 | 1080,02 |
| 3.5 Снятие фазовых и сеточных характеристик (точка измерения) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 9,8 7,7 | 1323,04 1039,52 |
|  | Насос | 3,8 | 513,01 |
| 3.6 Гармональный анализ вибрации (точка измерения) | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 20,5 16,0 | 2767,58 2160,03 |
|  | Насос | 8,0 | 1080,02 |

Продолжение таблицы И. 1

| Вид работ | Наименование оборудования | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 Определение собственных частот (узел агрегата) колебаний | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 16,4 12,8 | 2214,04 1728,05 |
|  | Насос | 6,4 | 864,01 |
| 4 Обработка результатов измерений, анализ полученных данных, определение причин повышенной вибрации | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 24,0 16,2 | 3240,09 2187,05 |
|  | Насос | 8,1 | 1093,53 |
| 5 Техническое руководство проведением ремонтных работ по устранению причин повышенной вибрации | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 41,0 32,0 | 5535,13 4320,11 |
|  | Насос | 16,0 | 2160,03 |
| 6 Статистическая обработка результатов периодического контроля параметров вибрации и разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования | Компрессор: - с турбоприводом - с электроприводом | 16,4 13,0 | 2214,04 1755,03 |
|  | Насос | 6,5 | 877,52 |
| Примечание - При диагностике вентиляторов и электродвигателей следует применять нормы времени (себестоимость) работ на вибродиагностику насосов. |

# Таблица И.2 - Норма времени и себестоимость работ при вибродиагностике

фундаментов насосных и компрессорных агрегатов

(нормативный документ: 6299-00.001 МУ)

| Виды работ | Наименование оборудования | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Визуальный контроль состояния элементов фундамента: колонн, стоек, плит, рам, бетонной заливки, анкерных болтов и др. | Фундамент | 2,5 | 337.51 |
| 2 Измерение вибрации по типовой методике с заполнением формуляра | то же | 10,0 | 1350,03 |
| 3 Спектральный анализ вибрации фундамента и опорных конструкций | « | 16.0 | 2160,03 |
| 4 Проведение дополнительных расчетных и экспериментальных работ (определение собственных частот колебаний различных элементов фундамента, измерение жесткости элементов и др.) | « | 24,6 | 3321.08 |
| 5 Выдача заключения о техническом состоянии фундамента с рекомендациями по его дальнейшей эксплуатации | Заключение | 16,0 | 2160,03 |

Таблица И.З - Нормы времени и себестоимость работ при динамической

балансировке роторов насосных и компрессорных агрегатов в собственных подшипниках (нормативный документ: 6299-00.001 МУ)

| Виды работ | Наименование оборудования | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Измерение и анализ вибрации | Ротор | 14,6 | 1971,05 |
| 2 Динамическое уравновешивание ротора установкой балансировочных грузов | то же | 22,8 | 3078,08 |
| 3 Составление акта динамической балансировки | Акт | 2,0 | 270,01 |

Таблица И.4 - Нормы времени и себестоимость работ при вибродиагностике трубопроводов (нормативный документ: 6299-00.001 МУ)

| Виды работ | Наименование оборудования | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Подготовка к проведению измерений | Участок | 30,3 | 4090,59 |
| вибрации, с заполнением типового | трубопровода |  |  |
| формуляра | 100м |  |  |
| 2 Проведение контрольных измерений | то же | 8,2 | 1 107,03 |
| вибрации с заполнением типового |  |  |  |
| формуляра |  |  |  |
| 3 Проведение диагностических измерений | « | 80,0 | 10800,25 |
| вибрации по расширенной программе с |  |  |  |
| заполнением типовых формуляров и |  |  |  |
| выдачей рекомендаций по улучшению |  |  |  |
| вибрационного состояния трубопровода |  |  |  |
| 4 Разработка рекомендаций по дальнейшей | 1 рекомендация | 24,6 | 3321,08 |
| эксплуатации трубопроводов |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ при техническом диагностировании оборудования, сооружений и трубопроводов

Изыскательские и исследовательские работы

Таблица К. 1 - Нормы времени и себестоимость изыскательских и исследовательских работ

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел. -ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Поиск подземных коммуникаций | 1 км | 10,0 | 1144,35 |
| 2 Разбивка трассы по пикетажу | 1 км | 10,0 | 1144,35 |
| 3 Составление плана трассы | 1 план | 8,0 | 915,47 |
| 4 Построение вертикального профиля трассы коммуникаций | 1 профиль | 8,0 | 915,47 |
| 5 Определение мест нарушения изоляции | 1 км | 3,0 | 343,30 |
| 6 Определение отклонений конструктивных элементов от вертикали | 1 единица | 4,0 | 457,73 |
| 7 Измерение отклонений конструктивных элементов от горизонтали | то же | 4,0 | 457,73 |
| 8 Химический анализ металла (включая отбор проб) | 1 анализ | 16,0 | 1327,40 |
| 9 Химический анализ транспортируемого (хранимого) продукта (включая отбор проб) | 1 анализ | 16,0 | 1327,40 |
| 10 Разработка рекомендаций по ингибированию | 1 рекомендация | 16,0 | 2208,38 |
| 11 Химический анализ коррозионной активности грунта (включая отбор проб) | 1 анализ | 10,0 | 1001,00 |
| 12 Измерение удельного сопротивления грунта | 1 км | 4,0 | 400,40 |
| 13 Измерение потенциала «труба-земля» | 1 измерение | 2.5 | 250,25 |
| 14 Определение работоспособности ЭХЗ | 1 км | 2,5 | 250,25 |
| 15 Анализ эффективности ЭХЗ | 1 км | 4,0 | 552,10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ по обследованию, испытанию, наладке вентиляционных установок

Таблица Л.1 - Нормы времени и себестоимость работ по обследованию состояния эксплуатации вентиляционных установок (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Установка | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вентиляционная установка при числе сечений: 1.1 до 5 | Установка | 1,15 | 138,36 |
| 1,2 от 6 до 10 | то же | 1,48 | 177,89 |
| 1.3 от 11 до 15 | « | 1,81 | 217,42 |
| 1.4 от 16 до 20 | « | 2,47 | 296,48 |
| 1.5 от 21 до 30 | « | 3,62 | 434,84 |
| 1-6 от 31 до 50 | « | 5,10 | 612,73 |
| Примечания 1 За единицу расчета принята одна вентиляционная установка с соответствующим количеством сечений воздуховодов и приточно-вытяжных отверстий, в которых необходимо произвести аэродинамические измерения. 2 При числе сечений свыше 50 к норме времени (себестоимости) работ по п. 1.6 применяется коэффициент kЛ.11 = 1,025 за каждое дополнительное сечение. 3 К норме времени (себестоимости) работ применяются следующие коэффициенты: kЛ.12 =1,15 -для аспирациоппых и пылевых установок; kЛ.13 = 1,25 -при кирпичных каналах, шлакоалебастровых, шлакобетонных коробах или при скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 % общей протяженности сети; kЛ.14 = 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках здания; kЛ.15 = 1,1 - при расположении воздуховодов, регулирующих устройств воздуховыпускных или воздухоприемных отверстий на высоте 5 м от пола площадки; kЛ.16 = 1,5 - в случае, когда оказание технической помощи по эксплуатации вентиляции ограничивается только данным видом работ. 4 При привлечении Заказчиком производственного персонала Подрядчика для участия в разработках технических мероприятий по устранению несоответствия технологических процессов и производственного оборудования требованиям санитарных норм, нормы времени (себестоимость) работ определяют дополнительно по согласованной смете трудовых затрат и стоимости 1 чел.-ч. |

Таблица Л.2 - Нормы времени и себестоимость работ по аэродинамическим испытаниям вентиляционных установок (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вентилятор: 1.1 №2-5 | Вентилятор | 0,82 | 98,83 |
| 1.2 №6-10 | то же | 0,98 | 118,59 |
| 1.3 №11-12 | « | 1,97 | 237,18 |
| 2 Вентилятор с сетью: 2.1 №2-5 | « | 1,48 | 177,89 |
| 2.2 №6-10 | « | 2,47 | 296,48 |
| 2.3 №11-20 | « | 4,11 | 494,13 |
| 3 Оросительная камера, работающая по адиабатическому процессу, производительность по воздуху, тыс.м3: 3.1 до 10 | Установка | 4,77 | 573,20 |
| 3.2 от 10 до 40 | то же | 5,92 | 711,55 |
| 3.3 от 40 до 100 | « | 7,08 | 849,91 |
| 3.4 от 100 до 200 | « | 8,89 | 1067,33 |
| 3.5 св. 200 | « | 12,84 | 1541,70 |
| 3.6 Вытяжная шахта с естественной тягой или дефлектор | « | 0,49 | 59,30 |
| 4 Сети воздуховодов при числе сечений: 4.1 до 5 | Сеть | 2.96 | 355,78 |
| 4.2 от 6 до 10 | то же | 3,95 | 474,37 |
| 4.3 от 11 до 15 | « | 5.60 | 672,02 |
| 4.4 от 16 до 20 | « | 7,57 | 909,21 |
| 4.5 от 21 до 30 | « | 10,21 | 1225,45 |
| 4.6 от 31 до 50 | « | 15,48 | 1857,95 |
| 5 Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением 5.1 до №30 | Штука | 5,10 | 612,73 |
| 5,2 до № 54 | то же | 7,90 | 948,74 |
| 5.3 Клапан воздушный проходной | « | 0,49 | 59,30 |
| 5.4 Аппарат направляющий | « | 1,48 | 177,89 |
| 6 Система воздухораспределения в одном помещении, при количестве приточных насадок (воздухораспределителей) до: 6.1 4шт. | Система | 6,09 | 731,32 |
| 6.2 10шт. | то же | 8,89 | 1067,33 |
| 6.3 20 шт. | « | 10,70 | 1284,75 |
| 6.4 30 шт. | « | 18,11 | 2174,19 |

# Продолжение таблицы Л.2

Примечания 1 За единицу расчета принята единица соответствующего оборудования; вентилятора; оросительной камеры; шахты или дефлектора; сети воздуховодов одной вентиляционной установки с соответствующим числом сечений воздуховодов и приточно-вытяжных отверстий, в которых производились измерения. 2 При испытании вентиляционного оборудования на нескольких эксплуатационных режимах к норме времени (себестоимости) работ за каждый последующий режим, сверх первого, применяется коэффициент kЛ.21 = 0,5. 3 При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, к норме времени (себестоимости) работ по каждому в отдельности применяется коэффициент kЛ.22 = 1,5. 4 При испытании калориферных установок в теплый период года (без теплотехнических измерений) к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент kЛ.23 = 0,3. 5 При испытании вентиляционного оборудования после выполнения наладочных мероприятий в сроки не позднее 6 месяцев со времени эксплуатационных испытаний к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент kЛ.24 = 0,70; при проведении испытаний в более поздние сроки себестоимость принимают без изменений. 6 При испытании сети воздуховодов нормы времени (себестоимость) работ по испытанию вентилятора, калорифера, пылеочистного устройства и другого вентиляционного оборудования принимают отдельно. 7 При числе сечений сети воздуховодов свыше 50 норма времени (себестоимость) работ увеличивается на 2,5 % за каждое дополнительное сечение. 8 К норме времени (себестоимости) работ на регулировку систем воздухораспределения (п.п.6.1 - 6.4) применяются следующие коэффициенты: kЛ.25 = 0,2 - при наличии одинаковых помещений с аналогичным воздухораспределением за каждое последующее помещение после 5; kЛ.26 = 1,4 - при площади рабочей зоны одного помещения более 3000 м2; kЛ.27 = 1,15 - при точности регулирования параметров воздуха в рабочей зоне, характеризуемой допусками по температуре до ±1 °С; kЛ.28 =1,3- при более точном регулировании температуры воздуха.

Таблица Л.З - Нормы времени и себестоимость работ по регулировке вентиляционных установок (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вентиляционная установка при числе сечений: 1.1 до 5 |  |  |  |
|  | Установка | 5,27 | 632,49 |
| 1.2 от 6 до 10 | то же | 7,24 | 869,68 |
| 1.3 от 11 до 15 | « | 10,04 | 1205,69 |
| 1.4 от 16 до 20 | « | 13,67 | 1640,53 |
| 1.5 от 21 до 30 | « | 18,44 | 2213,72 |
| 1.6 от 31 до 50 | « | 27,83 | 3340,35 |

Таблица Л.4 - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию пылеулавливающих установок и местных отсосов (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Рамные и ячейковые фильтры |  |  |  |
| (унифицированные типа ФЯ, ФЯЛ, матерчатые, |  |  |  |
| бумажные, сетчатые и др.) | Устройство | 0,98 | 118,59 |
| 2 Масляный самоочищающийся фильтр | то же | 1,97 | 237,18 |
| 3 Циклон | « | 2,96 | 355,78 |
| 4 Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, | « | 4,28 | 513,90 |
| скруббер |  |  |  |
| 5 Рукавный фильтр | « | 3,95 | 474,37 |
| 6 Индивидуальный обеспылевающий агрегат | « | 2,63 | 316,25 |
| 7 Местный отсос или укрытие при отсасывании воздуха: 7.1 в одном месте |  |  |  |
|  | « | 2,80 | 336,01 |
| 7.2 в двух и более местах | « | 4,11 | 494,13 |
| 7.3 усложненной конструкции с подвижными | « | 5,60 | 672,02 |
| частями |  |  |  |
| Примечания 1 Нормы времени (себестоимость) работ по отбору и анализу проб воздуха на содержание вредностей определяют дополнительно. 2 При наличии нескольких однотипных местных отсосов, работающих в аналогичных технологических условиях, норму времени (себестоимость) работ по испытанию принимают за один местный отсос. 3 При выполнении расчетов приточных струй, связанных с необходимостью замены воздухораспределителя, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.41 = 1,5. 4 Если по данным испытаний не требуется разработка мероприятий по доведению весовой эффективности пылезадержания до требований санитарных норм, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.41 = 0,8. |

Таблица Л. 5 - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию

газоулавливающих устройств

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Газоулавливающее устройство, производительностью по воздуху, тыс. м /ч: 1.1 до 5 | Устройство | 13,67 | 1640,53 |
| 1.2 от 5 до 10 | то же | 15,48 | 1857,95 |
| 1.3 св. 10 | « | 18,44 | 2213,72 |

Таблица Л. 6 - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию

калориферных установок

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Калориферная установка, производительностью |  |  |  |
| по воздуху, тыс.м3/ч: |  |  |  |
| 1.1 до 10 | Установка | 1,64 | 197,65 |
| 1.2 от 10 до 20 | то же | 2,47 | 296,48 |
| 1.3 от 20 до 30 | « | 4,11 | 494,13 |
| 1.4 от 30 до 50 | « | 5,76 | 691,79 |
| 1.5 от 50 до 100 | « | 8,23 | 988,27 |
| 1.6 св. 100 | « | 10,21 | 1225,45 |

Таблица Л.7 - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию и наладке

воздухораспределительных устройств

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Установка | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, - руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздухораспределительные устройства |  |  |  |
| 1.1 Регулирующие решетки | Устройство | 1,64 | 197,65 |
| 1.2 Потолочные воздухораспределители | то же | 3,62 | 434,84 |
| 1.3 Воздухораспределители для сосредоточенной | « | 7,74 | 928,97 |
| подачи воздуха |  |  |  |
| 2 Перфорированный или щелевой воздуховод |  |  |  |
| равномерной раздачи при длине, м: |  |  |  |
| 2.1 до 10 | « | 6,09 | 731,32 |
| 2.2 от 10 до 20 | « | 8,07 | 968,50 |
| 2.3 от 20 до 30 | « | 9,88 | 1185,92 |
| 2.4 св.30 | « | 10,70 | 1284,75 |
| Примечания 1 При выполнении расчетов приточных струй, связанных с необходимостью замены воздухораспределителя, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.71 = 1,5. 2 При расположении воздуховодов, регулирующих устройств, воздуховыпускных отверстий от 5 м и выше от пола помещения, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.71 = 1,2. |

Таблица Л. 8 — Нормы времени и себестоимость работ по испытанию

и наладке оросительных камер

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Оросительная камера, работающая но адиабатическому процессу, производительностью по воздуху, тыс.м /ч: 1.1 до 10 | Установка | 4,77 | 573,20 |
| 1.2 от 10 до 40 | то же | 6,91 | 830,15 |
| 1.3 от 40 до 100 | « | 8,56 | 1027,80 |
| 1.4 от 100 до 200 | « | 10,21 | 1225,45 |
| 1.5 св.200 | « | 12,35 | 1482,40 |

Таблица Л.9 - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию

и наладке вентиляционных установок специального назначения

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздушно-тепловая завеса, |  |  |  |
| при площади проема ворот, м : |  |  |  |
| 1.1 до 5 | Устройство | 4,11 | 494,13 |
| 1.2 от 5 до 10 | то же | 5,76 | 691,79 |
| 1.3 св.10 | « | 7,57 | 909,21 |
| 2 Душирующая установка, |  |  |  |
| при числе душирующих патрубков: |  |  |  |
| 2.1 до 5 | « | 9,05 | 1087,10 |
| 2.2 от 6 до 10 | « | 10.87 | 1304,52 |
| 2.3 от 11 до 15 | « | 12,68 | 1521,94 |
| 2.4 от 16 до 20 | « | 14,65 | 1759,12 |
| 2.5 от 21 до 30 | « | 19,10 | 2292,79 |
| 2.6 от 31 до 50 | « | 24,04 | 2885,75 |
| 3 Отопительно-вентиляционный агрегат | « | 2,30 | 276,72 |
| 4 Аэратор | « | 2,30 | 276,72 |
| Примечания. 1 Нормы времни (себестоимость) работ при испытании вентилятора, калорифера и сети воздуховодов принимают дополнительно по соответствующим разделам. 2 При испытании установок после выполнения наладочных мероприятий к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.91 = 0,5. 3 При выполнении проектных расчетов воздушно-тепловой завесы, связанных с необходимостью повышения ее эффективности, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КЛ.92 = 1,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(рекомендуемое)

Нормы времени и себестоимость работ по обследованию, испытанию, наладке вентиляционных систем

Таблица М. 1 - Нормы времени и себестоимость работ по санитарно-

химическому контролю воздуха и вентиляционных выбросов на

содержание вредных веществ

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Вид работы | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ: 1.1 первого класса опасности (ПДК менее 0,1 мг/м3) | Один отбор и анализ | 2,02 | 243,11 |
| 1.2 второго класса опасности (ПДК 0,1-1 мг/м3) | то же | 1,16 | 140.33 |
| 1.3 третьего класса опасности (ПДК 1,1-10 мг/м3) | « | 0,67 | 81,04 |
| 1.4 четвертого класса опасности (ПДК более 10 мг/м3) | « | 0,44 | 53,37 |
| 2 Анализ экспресс-методом с помощью индикаторных трубок | Один анализ | 0,44 | 53,37 |
| 3 Хроматографический анализ многокомпонентной газовой смеси | то же | 0,44 | 53,37 |
| 4 Измерение концентрации аэрозольных частиц фотоэлектрическим счетчиком | Измерение в одной точке | 0,24 | 29,65 |
| Примечания 1 При отборе проб и анализе вредных веществ первого класса опасности со значениями ПДК от 0,01 мг/м3 и ниже к норме времени (себестоимости) работ применяются коэффициенты: |
| Интервал ПДК, мг/м3 | Коэффициент |
| от 0,01 до 0,001 | КМ.11 = 1,5 |
| от 0,001 до 0,0005 | КМ.12 = 3 |
| менее 0,0005 | КМ.13 = 5 КМ.12 = 3 |
| 2 При гравиметрическом методе измерения концентрации веществ четвертого класса опасности к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.14 = 0,8. 3 При использовании индикаторных порошков, взамен готовых трубок, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.14 = 1,25. При раздельном определении вредного вещества в газовой и аэрозольной фазах анализы учитываются как самостоятельные. |

Продолжение таблицы М. 1

4 При отборе проб из потока воздуха в условиях изокинетичности с помощью пробоотборной трубки к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.16 = 1,5. 5 При отборе проб непосредственно в устье выбросной трубы в связи с необходимостью выполнения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.17 = 1,8 6 В случае отсутствия гигиенических нормативов на содержание веществ и контролируемой системе (например, при испытании устройств по пылеулавливанию, газоочистке и местных отсосов и др.), нормы расхода времени на отбор и анализ проб принимаются с учетом величин фактических концентраций. 7 За работу по отбору проб без выполнения анализов к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.18 = 0,3. 8 При проведении работ в производственных помещениях, отнесенных по пожарной опасности к категориям А, Б, Е, а также при отсутствии в обследуемой точке электроэнергии для питания механических аспираторов, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.19 = 1,5.

Таблица М.2 - Нормы времени и себестоимость работ по определению

количества производственных вредностей, выделяющихся в помещении (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Характеристика помещений | Единица измерения | Норма времени, чел. – ч | Себестоимость балансового испытания, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по теплу | по теплу и влаге | по газу | по теплу | по теплу и влаге | по газу |
| Внутренний объем помещения, м3 |
| 1 до 1000 | Испытание | 16,30 | 21,90 | 8,56 | 1956,77 | 2628,80 | 1027,80 |
| 2 от 1000 до 5000 | то же | 21,90 | 29,64 | 12,18 | 2628,80 | 3557,77 | 1462,64 |
| 3 от 5000 до 10000 | « | 28,00 | 35,24 | 18,77 | 3360,12 | 4229,80 | 2253,26 |
| 4 от 10000 до 5 0000 | « | 36,56 | 40,02 | 23,71 | 4387,92 | 4802,99 | 2846,22 |
| 5 от 50000 до 100000 | « | 42,66 | 48,75 | 29,31 | 5119,24 | 5850,56 | 3518,24 |
| бсв.100000 | « | 47,43 | 54,35 | 37,71 | 5692,44 | 6522,58 | 4526.28 |
| Примечания. 1 К норме времени (себестоимости) работ применяются следующие коэффициенты: КМ.21 = 1,1 - при открытых створках фонарей; КМ.22 = 1,1 - при температуре воздуха ниже 10 °С; КМ.23 = 1,2 - при ширине помещения более 18м; КМ.24 = 1,3 - при наличии рабочих площадок по периметру здания, расположенных на различных отметках. 2 При необходимости снятия повторных балансов для выявления удельных величин выделяющихся вредностей от части работающего оборудования, к норме времени (себестоимости) работ по составлению повторного баланса применяется коэффициент КМ.25 = 0,7. |

Продолжение таблицы М.2

3 Нормы времени (себестоимость) не учитывают следующие работы: измерение производительности механической и естественной вентиляции, измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах или в рабочей зоне (при отсутствии фиксированных рабочих мест); измерение величины теплового облучения; измерение размеров и температуры поверхности источников тепловыделений; отбор проб и анализ воздуха на содержание вредностей при снятии газового баланса. Нормы времени (себестоимость) этих работ определяют дополнительно.

Таблица М.З - Нормы времени и себестоимость работ по испытанию и наладке естественной вентиляции (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вентиляционная установка при числе сечений |  |  |  |
| 1.1 до 5 | Установка | 5,60 | 672,02 |
| 1.2 от 6 до 10 | то же | 7,24 | 869,68 |
| 1.3 от 11 до 15 | « | 9,05 | 1087,10 |
| 1.4 от 16 до 20 | « | 11,20 | 1344,05 |
| 1.5 от 21 до 30 | « | 14,65 | 1759,12 |
| 1.6 от 31 до 50 | « | 20,42 | 2450,91 |
| Примечания 1 За единицу расчета принята одна вентиляционная установка с соответствующим количеством сечений воздуховодов, в которых необходимо произвести аэродинамические испытания. 2 При числе сечений свыше 50 к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.31 = 1,025 за каждое дополнительное сечение. 3 К норме времени (себестоимости) работ применяются коэффициенты в следующих размерах: КМ.32 == 1,25 - при кирпичных каналах, шлакоалебастровых и шлакобетонных коробах, при скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 % общей протяженности сети: КМ.33 = 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеноблоках здания; КМ.34 = 1,1 - при расположении воздуховодов, регулирующих устройств и воздухоприемных отверстий на высоте свыше 5 м от пола помещения. |

Таблица М.4 - Нормы времени и себестоимость работ по обследованию состояния воздушной среды помещений (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Вид работы | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Измерение температуры воздуха термометром | 10 опытов | 3,45 | 415,07 |
|  | (отбор проб) |  |  |
| 2 Измерение температуры и относительной | то же | 4,11 | 494,13 |
| влажности воздуха психометром |  |  |  |
| 3 Измерение скорости движения воздуха | « | 11,69 | 1403.34 |
| 4 Измерение величины облучения | « | 20,42 | 2450,91 |
| 5 Отбор проб воздуха на содержание | « | 16,14 | 1937,01 |
| производственных вредностей |  |  |  |

Таблица М.5 - Нормы времени и себестоимость работ по санитарно-

техническому обследованию вентиляционных выбросов (нормативный документ: прейскурант 26-05-45)

| Вид работы | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Санитарно-техническое обследование |  |  |  |
| вентиляционных выбросов при количестве | Один |  |  |
| точек расчета ожидаемых концентраций: | источник |  |  |
| 1,1 до 10 | выбросов | 7,57 | 909,21 |
| 1.2 до 30 | то же | 9,22 | 1106,86 |
| 1.3 до 70 | « | 12,35 | 1482,40 |
| 1.4 до 130 | « | 14,82 | 1778,89 |
| 1.5 до 200 | « | 17,29 | 2075,37 |
| 1.6 до 300 | « | 19,60 | 2352,08 |
| 1.7 св.300 | « | 25,20 | 3024,11 |
| Примечание - К норме времени (себестоимости) работ следует применять следующие коэффициенты: КМ.51 = 1,1 - при площади поперечного сечения трубы источника выбросов вредных веществ более 1 м2; КМ.52 = 0,6 - при определении только валового выделения вредных веществ по отдельным источникам без определения уровня загрязнения в приземном слое. |

| Характеристика установки | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | составление планов | составление аксонометрических схем вентиляционных установок | составление планов | составление аксономе трических схем вентиля ционных установок |
| Высота расположения воздуховодов, м: |
| 1 до 3 | 10 участков | 1,64 | 1,64 | 197,65 | 197,65 |
| 2 от 3 до 6 | то же | 1,81 | 1,81 | 217,42 | 217,42 |
| 3 св. 6 | « | 3.45 | 3,45 | 415,07 | 415,07 |
| 4 скрытая проводка | « | 5.43 | 5,43 | 652,26 | 652,26 |
| воздуховодов |  |  |  |  |  |
| Примечания. |
| 1 Для выполнения работ Заказчик представляет поэтажные планы в масштабе 1:100 или 1:200 со спецификацией и указанием расположения на них технологического оборудования, при работе которого выделяются производственные вредности. 2 При необходимости выполнения планов в масштабе, отличающемся от выданного Заказчиком или отсутствия планов, к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.61 = 2. 3 Нормой времени (себестоимостью) работ предусмотрено составление аксонометрических схем вентиляционных установок в масштабе не более 1:200 на форме А4 (размером 297х210 мм). При необходимости выполнения схем на листах других форматов вводят коэффициенты; КМ.62 = 1,3 -для формата A3 (297х420 мм); КМ.63 = 1,5 - для формата А2 (594х420 мм); КМ.64 = 1,7 - для формата А 1 (594х841 мм). |

Таблица М.6 - Нормы времени и себестоимость работ по составлению

исполнительных схем

(нормативный документ: прейскурант №26-05-45)

Таблица М.7 - Нормы времени и себестоимость анализа работы и разработки рекомендаций по повышению эффективности эксплуатации вентиляционных систем (нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети воздуховодов при числе сечений: |  |  |  |
| 1 до 5 | Сеть | 2,63 | 316.25 |
| 2 от 6 до 10 | тоже | 3,45 | 415,07 |
| 3 от 11 до 15 | « | 4,77 | 573,20 |
| 4 от 16 до 20 | « | 6,25 | 751,09 |

Продолжение таблицы М.7

| Оборудование | Единица измерения | Норма времени, чел, - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 от 21 до 30 | Сеть | 8,89 | 1067,33 |
| 6 от 31 до 50 | то же | 13,67 | 1640,53 |
| Примечания. 1 За единицу расчета принята одна вентиляционная установка с соответствующим числом сечений воздуховодов и приточно-вытяжных отверстий в которых производили измерения. 2 При числе сечений свыше 50 к норме времени (себестоимости) работ применяется коэффициент КМ.71 = 1,025 за каждое дополнительное сечение. 3 К норме времени (себестоимости) работ применяются коэффициенты: КМ.72 =1,15 -для аспирационных и пылевых установок; КМ.73 = 1,25 - при кирпичных каналах, шлакоалебастровых, шлакобетонных коробах или при скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 % от общей протяженности сети; КМ.74 = 1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках здания; КМ.75 = 1,1 - при расположении воздуховодов, регулирующих устройств, воздуховыпускных или воздухоприемных отверстий на высоте свыше 5 м от пола (площадки); КМ.76 = 1,5 - для установок, в .состав которых входят калориферы, пыле- и газоулавливающие устройства и т.п. (на каждый вид оборудования отдельно). |

Таблица М.8 - Нормы времени и себестоимость работ по обобщению

эксплуатационных материалов и результатов испытаний

вентиляционных систем

(нормативный документ: прейскурант № 26-05-45)

| Характеристика вентиляционных систем | Единица измерения | Норма времени, чел. - ч | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ по наладке, тыс, руб.: 1 от 0,56 до 1,12 | Помещение (цех) | 34,09 | 4091,44 |
| 2 от 1,12 до 2,23 | то же | 80,54 | 9665,28 |
| 3 от 2,23 до 3,35 | « | 126,66 | 15199,59 |
| 4 от 3,3 5 до 4,47 | « | 173,11 | 20773,43 |
| 5 от 4,47 до 5,58 | « | 219,23 | 26307,75 |
| 6 от 5,58 до 7,82 | « | 299,77 | 35973,03 |
| 7 от 7,82 до 11,17 | « | 438,29 | 52595,73 |
| Примечание - При себестоимости работ по испытанию и наладке вентиляционных установок обследуемого помещения более 11,17 тыс. руб. к себестоимости работ применяется коэффициент КМ.81 =1,2. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

Нормы времени и цены на учебно-аттестационные работы

Таблица Н. 1

| Содержание работ | Единица измерения | Норма времени, чел.- ч | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Обучение специалистов по неразрушающим методам контроля; специалисты I уровня | 1 специалист | 80 | 5500 |
| специалисты II уровня | то же | 120 | 8000 |
| 2 Аттестация специалистов по иеразрушагощим методам контроля: специалисты I уровня | « | 16 | 1000 |
| специалисты II уровня | « | 24 | 1600 |
| Примечание — Приведенные нормы времени и цены являются ориентировочными. |